## Slide 1
Ji-Yeon Moon (jiyeon@pel.smuc.ac.kr)
Protocol Engineering Lab., Sangmyung University
TCP/IP 완벽 가이드
I-1부 네트워킹 기본

## Slide 2
Content
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 표준과 기구
2
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 3
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크(Network)
  Net + work 를 합친 말로, 그물처럼 얽혀있는 여러 매체를 서로 연결 시키는 것
  물리적 또는 논리적으로 연결된 하드웨어 장 모음
  네트워크를 통해 정보를 교환할 수 있음
3
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 4
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워킹의 장점
  연결성과 통신
  데이터 공유
  하드웨어 공유
  데이터 보안과 관리
네트워킹의 단점
  네트워크 하드웨어, 소프트웨어, 구성 비용
  하드웨어와 소프트웨어 관리 비용
  바람직하지 않은 데이터 공유
  불법 행위
  데이터 보안 염려
4
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 5
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워킹 계층, 모델, 구조
  네트워킹 기술은 하드웨어와 소프트웨어 요소를 포함한 계층으로 나눔
  각 계층은 특정한 작업을 수행하며 상위/하위 계층과 서로 교류
  하위 계층 : 하드웨어 신호와 하위 수준 통신과 같은 좀더 구체적인 임무를 담당하며 상위 계층을 위한 서비스를 제공
  상위 계층 : 이 서비스를 이용하여 사용자 애플리케이션을 구현하는 등의 좀더 추상적인 작업 수행
  네트워킹 모델 : 네트워크에 어떤 계층이 존재하고, 각 계층에서 할 일은 무엇이며 계층이 서로 어떻게 교류하는지를 설명
  오늘날 쓰이는 가장 범용적인 모델은 7계층으로 이루어진 OSI(Open Systems Interconnection)
  OSI 모델 4계층에는 동작하는 전송 제어 프로토콜(TCP, Transmission Control Protocol)이 있으며, OSI 모델 3계층에서 동작하는 인터넷 프로토콜(IP, Internet Protocol)이 존재
5
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 6
네트워킹 소개, 특성, 유형
프로토콜
  외교상의 언어로 국가와 국가간의 교류를 원할하게 하기 위한 의례나 의정서
네트워킹 프로토콜
  장비와 시스템이 통신하기 위한 언어, 규칙, 절차의 모음
  장비가 서로 효율적으로 통신하는 것을 보장하는 방법
6
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 7
네트워킹 소개, 특성, 유형
데이터 전송 시 전용 경로 사용 여부에 따른 네트워킹 기술
  서킷 스위칭(Circuit-Switching)
    통신이 일어나기 전, 두 장비 간에 서킷이 맺어짐
    일단 서킷이 맺어지면, 데이터를 전송할 수 있는 다른 경로가 존재할지라도 이들 장비 간의 모든 통신은 서킷을 통해 이루어짐
    EX) 전화
7
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
장비 A
장비 B

## Slide 8
네트워킹 소개, 특성, 유형
데이터 전송 시 전용 경로 사용 여부에 따른 네트워킹 기술
  패킷 스위칭(Packet-Switching)
    데이터 전송을 위한 특정 경로가 존재 하지 않아 목적지까지의 매우 다양한 경로가 존재
    데이터를 패킷이라는 작은 조각으로 나눈 뒤 전송하여 최종 목적지에 도달하기 전에 라우팅되고 결합되고 분할됨
    많은 장비가 동시에 통신할 수 있지만, 데이터가 동일한 경로로 전송되지 않기 때문에 일부 데이터가 유실되거나 순서가 뒤바뀔 수 있음
    EX) Skype
8
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
장비 A
장비 B

## Slide 9
네트워킹 소개, 특성, 유형
장비 간에 연결은 맺는지 여부에 따른 네트워킹 기술
  연결형(Connection-Oriented) 프로토콜
    두 장비가 데이터를 전송하기 전에 논리적 연결을 맺도록 요구
    장비 간 연결을 맺어야 할지, 어떻게 맺을지를 결정하기 위한 제어 정보를 주고 받음
    TCP는 연결 수립을 필요로 하는 애플리케이션에 쓰임
    EX) 로그인
  비연결형(Connectionless) 프로토콜
    장비간에 연결을 맺지 않음
    데이터를 보내고 싶은 장비는 그 즉시 데이터를 보냄
    UDP는 연결을 비롯한 여러 기능을 필요로 하지 않지만 빠른 속도를 요하는 애플리케이션에 쓰임
    EX) 동영상 다운
9
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 10
네트워킹 소개, 특성, 유형
메시지 포매팅
  헤더(header)
    데이터의 속성, 제어 정보를 포함
    서로 다른 장비의 프로토콜 요소간 통신/제어 링크 역할
  데이터(data)
    전송되는 실제 데이터
    데이터를 가지고 있지 않은 메시지의 경우 제어나 통신을 위해 쓰임
  푸터(footer)
    헤더와 같이 제어 정보를 포함
    일부 제어 정보 중 전송중인 데이터를 계산에 이용한 값을 저장할 때
    EX) 순환 중복 검사(CRC, Cyclic Redundancy Check) : 수신 장비에서 에러를 탐지
10
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
데이터
헤더
푸터
상위 계층 데이터
상위
계층
헤더
상위
계층
푸터

## Slide 11
Application
Transport
Network
Link
Physical
M
M
M
M
Message
Segment
Datagram
Frame
Ht
Ht
Ht
Hn
Hn
Hf
네트워킹 소개, 특성, 유형
메시지
  세그먼트(Segment)
  데이터그램(Datagram)
  프레임(Frame)
11
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 12
네트워킹 소개, 특성, 유형
메시지
  프로토콜 데이터 유닛(PDU, Protocol Data Unit)
    동일 통신계층(peer-to-peer)간에 운반되는 전체 데이터 운반체
  서비스 데이터 유닛(SDU, Service Data Unit)
    상/하향 두 통신 계층 간에 전달되는 실제 정보로써 교환되는 데이터 단위
12
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 13
네트워킹 소개, 특성, 유형
메시지 주소지정과 전송 방법
  유니캐스트(Unicast)
    한 장비에서 다른 장비로 전송
    메시지의 목적지 주소가 특정한 하나
    EX) 전화, 귓속말
  브로드캐스트(Broadcast)
    네트워크의 모든 장비로 전송
    브로드캐스트를 위해 예약된 특수 주소를 이용
    EX) 방송
  멀티캐스트(Multicast)
    특정 기준을 만족하는 그룹으로 전송
    어떤 장비가 어떤 그룹에 속해 있는지를 관리하기 위한 방법이 필요
    EX) 강의
13
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 14
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크 구조 모델
  피어투피어(peer-to-peer)
    각 장비는 동등한 상대방(peer)으로 인식되며, 일반적으로 비슷한 소프트웨어를 운영
    중앙집중 관리용 서버가 없어 노드들이 서로 데이터와 대역폭을 공유
    통신 경로에 의한 통신 속도 제한 등의 단점이 존재
    EX) 토렌트
14
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
요청
응답
요청
응답

## Slide 15
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크 구조 모델
  피어투피어(peer-to-peer) 동작 과정
15
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 16
요청
요청
응답
서버
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크 구조 모델
  클라이언트/서버(client/server)
    많은 프로그램을 대신하여 서비스를 제공하거나 자원을 관리하는 전문화된 프로그램의 개념이 확산되면서 소수의 중앙 서버가 클라이언트에게 서비스를 제공
    서버는 일반적으로 대용량 메모리와 저장 공간, 빠른 네트워크 인터페이스를 가진 컴퓨터
    클라이언트는 보통 PC와 같은 일반 컴퓨터
    네트워크 통신은 클라이언트 간이 아닌 클라이언트와 서버 사이에서 이루어짐
16
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 17
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크의 유형과 크기
  근거리 네트워크(LAN, Local Area Networks)
    가까이 있는(같은 방이나 건물에 있는) 컴퓨터를 연결하는 네트워크
  무선 LAN(WLAN, wireless LANs)
    라디오 주파수나 빛을 이용해 선 없이 장비를 연결하는 LAN
  원거리 네트워크(WAN, Wide Area Networks)
    LAN보다 먼 거리에 있는 장비나 다른 네트워크를 연결하는 네트워크
17
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 18
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크
  세그먼트
    가장 작은 규모의 네트워크
    네트워크는 여러 개의 세그먼트로 나눠서 관리되는데, 이렇게 하면 네트워크의 대역폭을 증가시킬 수 있음
  서브네트워크
    네트워크의 일부분 또는 더 큰 인터네크워크를 구성하는 네트워크
  인터네트워크
    작은 네트워크를 서로 연결하여 이룬 큰 네트워킹 구조
18
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 19
네트워킹 소개, 특성, 유형
네트워크
  인터넷(Internet)
    인터네트워크의 축약어
    전세계 국가 거의 모든 지역전산망과 컴퓨터가 상호 접속된 세계 최대 전산망
    TCP/IP 프로토콜을 중심으로 운영
  인트라넷(Intranet)
    TCP/IP 프로토콜 기반의 인터넷 기술과 표준을 활용하여 기관 내부 목적으로 사용
  엑스트라넷(Extranet)
    인트라넷과 유사하지만 회사 외부의 개인이나 기관에 노출된 네트워크
19
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 20
네트워크 성능 문제와 개념
성능 측정
  속도(Speed)
    네트워킹에서 일어날 수 있는 최대 데이터 전송 능력
    하드웨어 장비를 분류하는 데 쓰임
  대역폭(Bandwidth)
    네트워크나 데이터 전송 매체의 데이터 운반 능력
    단위 시간 동안 한 지점에서 다른 지점으로 전달될 수 있는 최대 데이터 양
  처리율(Throughput)
    단위 시간 동안 실제 데이터가 얼마나 많이 전송되었는지를 측정하는 기준
  지연 시간(Latency)
    통신 채널이나 네트워크에서 전송 시간
    지연 시간이 긴 것보다 짧은 것이 좋음
20
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 21
네트워크 성능 문제와 개념
성능 측정 단위 이해
  비트 출력을 표현하는 표준 단위는 초당 비트 수(bit per second)이며 bit/s, bps, b/s로 표현
  바이트 출력을 표현하는 표준 단위는 초당 바이트 수(byte per second)이며 bytes/s, Bps, B/s로 표현
  보(Baud) : 매 초 신호의 변화나 전환 횟수를 측정하는 단위
21
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 22
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크에 성능에 영향을 주는 요인
  상시 네트워크 부하
    데이터의 일부 비트는 데이터를 포장하거나 주소를 지정하며, 각 계층마다 부하가 존재하기 때문에 모든 대역폭을 사용할 수 없음
  외부 성능 제한
    하드웨어의 데이터 처리 능력, 데이터 전송에 존재하는 대역폭 제한 등
  네트워크 설정 문제
    하드웨어나 소프트웨어가 제대로 구성되지 않아 네트워크 속도가 느려지는 현상
  비대칭
    대부분의 네트워킹 기술은 한 방향 대역폭이 다른 방향 대역폭보다 큰 비대칭 구조
    네트워크에서 사용자로 향하는 쪽의 대역폭이 사용자에서 네트워크로 향하는 쪽의 대역폭보다 크게 구성
22
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 23
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 연결이 동작하는 방식
  단방향(simplex) 동작
    네트워크 케이블이나 통신 채널에서 정보를 오직 한 방향으로만 보내는 것
    EX) TV
  반양방향 동작
    두 노드 간에 양방향으로 정보를 송신할 수 있지만 한시점에 오직 한 방향만을 이용
    일반적으로 장비간에 오직 하나의 네트워크 매체만 있는 경우에 쓰임
    EX) 라디오 주파수
  양방향 동작
    두 장비가 양방향으로 동시에 데이터를 전송
    EX) 대화
23
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 24
네트워크 성능 문제와 개념
서비스 품질(QoS, Quality of Service)
  데이터가 얼마나 빠르게 전송되는지 보다 데이터가 어떻게 전송되는지를 설명
  대역폭 예약
    네트워크나 인터페이스 대역폭의 일부분을 일정 시간 동안 예약하여 두 장비가 특정 작업을 수행할 때 그 대역폭을 사용할 수 있도록 보장하는 것
  대기 시간 관리
    두 장비 간 데이터 전송의 대기 시간을 특정 값 이하로 제한하는 것
  트래픽 우선순위 조정
    연결에 우선 순위를 주는 방식으로 패킷을 처리하는 것
  트래픽 셰이핑(Shaping)
    버퍼와 속도 제한을 이용해 트래픽 전송율을 미리 정해 놓은 값 이하로 유지하는 것
  네트워크 혼잡 예방
    네트워크 특정 연결들을 모니터링하여 혼잡 현상이 일어날 경우에 데이터를 다시 라우팅하는 것
24
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 25
네트워크 표준과 기구
네트워크 표준
  사유 표준
    한 회사나 개인이 소유한 표준
  공개 표준
    한 특정 단체의 비밀이 아니라 관심 있는 누구나 이용할 수 있는 공개된 표준
    여러 회사가 서로 호환되는 제품을 설계하고 개발할 수 있도록 중립 기구에서 만든 표준
  실질 표준
    특정 단체의 시장 영향력이 높고 특정 분야에서 대체 표준이 존재하지 않을 때의 표준
25
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 26
네트워크 표준과 기구
국제 네트워킹 표준 기구
  국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization)
    전 세계에서 가장 큰 표준 기구로 여러 국가의 표준 기구 연합
  미국 표준 협회(ANSI, American National Standards Institute)
    미국의 컴퓨터와 정보 기술 표준을 조정하고 출판하는 핵심 기구
    실제 표준을 만드는 기구에 표준 개발 기구라는 자격을 주고 이들 기구를 감독
  정보 기술 산업 협의회(ITIC, Information Technology Industry Council)
    정보 기술 산업 분야의 여러 회사 모임
    ANSI가 승인한 표준 개발 기구로서 컴퓨터 관련 주제의 표준을 개발
  국가 정보 기술 위원회(NCITS, National Committee for Information Technology)
    ITIC가 만든 위원회로 정보 기술 분야와 관련된 표준을 개발하고 관리
26
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 27
네트워크 표준과 기구
국제 네트워킹 표준 기구
  미국 전기 전자 학회(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers)
    전지, 전자 분야 종사자에게 널리 알려진 전문 기구
  미국 전자 공업 협회(EIA, Electronic Industry Assocation)
    전기 결선가 전송 표준을 출판
  미국 통신 산업 협회(TIA, Telecommunications Industry Assocation)
    EIA의 통신 부문으로 통신 표준을 개발
  국제 전기통신 연합-통신 표준 부분(ITU-T, International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)
    통신 산업 표준을 개발
27
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 28
네트워크 표준과 기구
국제 네트워킹 표준 기구
  유럽 전기 통신 표준 협회(ETSI, European Telecommunications Standards Institute)
    유럽 내부/외부 국가들이 참여하는 기구로 유럽 시장을 위한 통신 표준을 개발
28
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 29
네트워크 표준과 기구
인터넷 표준 기구
  인터넷 소사이어티(ISOC, Internet Society)
    인터넷의 관리, 개발, 홍보와 관련된 일반적이고 상위 수준의 활동을 담당하는 전문 기구
  인터넷 아키텍처 위원회(IAB, Internet Architecture Board)
    인터넷 기술과 구조가 어떻게 동작해야 하는지에 대한 ‘큰 그림’을 그리기 위한 정핵을 결정
  인터넷 엔지니어링 태스크 포스(IETF, Internet Engineering Task Force)
    현재 인터넷과 TCP/IP 기술의 개발과 관련된 주제에 초첨
    여러 워킹 그룹으로 나뉘며 각 워킹 그룹은 특정 영역의 표준과 기술을 개발
  인터넷 기술 관리 그룹(IESG, Internet Engineering Steering Group)
    인터넷 표준 개발 절차를 관리
    제안된 표준에 대한 최종 승인을 하고 표준화 과정에서 벌어지는 문제를 해결
29
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 30
네트워크 표준과 기구
인터넷 표준 기구
  인터넷 연구 태스크 포스(IRTF, Internet Research Task Force)
    인터넷 TCP/IP 기술과 관련된 장기 연구를 담당
  인터넷 연구 관리 그룹(IRSG, Internet Reaseach Steering Group)
    IRTF 연구 그룹장으로 구성되며 전체 IRTF 의장과 함께 연구 활동에 대한 결정을 내림
30
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
ISOC
IAB
IETF
IESG
워킹
그룹
1
워킹
그룹
2
워킹
그룹
3
IRTF
IRSG
연구
그룹
3
연구
그룹
2
연구
그룹
1

## Slide 31
네트워크 표준과 기구
인터넷 등록 기관과 레지스트리
  인자 표준화 : 대부분의 프로토콜은 프로토콜의 동작 방식을 제어하는 인자를 포함
  전역 자원 할당과 식별자 유일성 : 인터넷에서 쓰이는 자원 중에서 값을 유일하게 할당하는 것
  인터넷 중앙 등록 기관
    인터넷 이름 및 번호 할당 기관(ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numvers) : 모든 중앙 등록 작업(IP 주소 할당, 도메인 네임 할당, 프로토콜 인자 관리 등)을 공식적으로 책임지는 기관
    인터넷 번호 할당관리 기관(IANA, Internet Assigned Numbers Authority) : IP 주소 등록과 인터넷 인자 관리를 책임지는 기관
31
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 32
네트워크 표준과 기구
인터넷 등록 기관과 레지스트리
  등록 기관 체계
    IANA는 큰 주소 블록을 지역별 인터넷 레지스트리(RIP, Rigional Internet Registries)에 할당하며 RIP는 다시 그 주소를 할당
    APNIC(Asia Pacific Network Information Center) : 아시아/태평양 지역을 담당
    ARIN(American Registry for Internet Numbers) : 북아메리카, 카리브해 제도 일부, 아프리카 남반구를 담당
    LACNIC(Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry) : 라틴 아케리카와 카리브해 제도 일부를 담당
    RIPE NCC(Reseaux IP Europeens Network Coordination Center) : 유럽, 중동, 중앙 아시아, 아프리카 북반구를 담당
32
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 33
네트워크 표준과 기구
인터넷 표준과 RFC 절차
  RFC(Request for Comments) : 새 기술이나 프로토콜에 대한 제안 또는 기존 기술에 대한 개선안이 있는 사람은 그 내용을 메모에 적어 다른 사람들에게 회람시킨 후 그 제안에 대한 논평을 구하는 것
  RFC 분류
    제안 표준(Proposed Standard)/초안 표준(Draft Standard)/표준(Standard) : 이들 문서는 표준 트랙으로 그 문서가 이미 표준으로 공인 받았거나 미래에 승인을 받을 가능성이 있다는 것을 의미
    현재 최고 사례(Best Current Practice) : IETF에서 제공하는 지침 정보나 권고 문서
    정보 제공(Informational) : 범용 정보나 주석을 제공하는 문서
    실험적(Experimental) : 표준 트랙에 있지 않은 실험적 표준 제안
    역사적(Historic) : 더 이상 쓰이지 않는 예전 표준
33
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 34
네트워크 표준과 기구
인터넷 표준과 RFC 절차
  인터넷 표준화 절차
    어떤 제안이 인터넷 표준화 절차를 따리기 위해서는 인터넷 초안(ID, Internet Draft)으로 출판되어야 함
    검토 결과 가치 있고, 충분히 인식 되었으며 안정적이라는 평가를 받은 ID는 IESG가 상태를 제안 표준(proposed standard)으로 바꿔 표준 트랙이 됨
    그 기술이 최소 2개의 독립적이고 상호 호환성이 있는 구현에서 동작하는 것을 증명한 문서는 초안 표준(draft standard)으로 격상
    최종적으로 널리 구현된 명세에만 적용되는 인터넷 표준으로 STD(standard) 번호를 부여받음
34
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 35
35
T H A N K Y O U
TCP/IP 완벽 가이드
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.