## Slide 1
Ji-Yeon Moon (jiyeon@pel.smuc.ac.kr)
Protocol Engineering Lab., Sangmyung University
TCP/IP 완벽 가이드
II-3부 인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)

## Slide 2
대역폭과 처리율
대역폭(Bandwidth)
  단위 시간 동안 한 지점에서 다른 지점으로 전달될 수 있는 최대 데이터 양
처리율(Throughput)
    단위 시간 동안 실제 데이터가 얼마나 전송되었는지를 측정하는 기준
대역폭 계산 방법
  단위 시간당 전송률(bps, Kbps, Mbps, Gbps) * 동시 접속자 수
처리율 계산 방법
    일정량의 데이터를 보내고 그 데이터를 받는데 걸리는 시간을 측정하여 bps 단위로 초당 받은 데이터 양을 계산
2
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 3
Content
인터넷 프로토콜 개념
IPv4 주소지정 개념
클래스 단위 주소지정
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브네팅
3
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 4
인터넷 프로토콜 개념
IP(Internet Protocol) 개요
  3계층 프로토콜
  TCP/IP 스택의 4계층에게 서비스를 제공
  TCP나 UDP가 포장한 데이터를 받아서 데이터그램을 전달
4
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
클라이언트
서버
원격 네트워크
로컬 네트워크

## Slide 5
인터넷 프로토콜 개념
IP 동작 방법
  주소지정
    네트워크에서 데이터그램 전달을 위해 사용
  하위 프로토콜에 무관
    TCP/IP 스택과 호환되는 어떤 종류의 하위 네트워크에서도 데이터를 전송하도록 설계
  신뢰성이 없는 전달
    데이터가 실제 목적지에 도달하는 것을 보장하지 않음
  비연결형 전달
    장비간 연결을 맺지 않고 즉시 데이터를 보냄
  비승인형 전달
    승인 패킷을 전송하지 않음
5
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 6
인터넷 프로토콜 개념
IP 기능
  주소지정
    데이터그램을 전달하기 위해 네트워크에서 장비의 주소를 지정
  데이터 캡슐화
    UDP와 TCP로부터 받은 데이터를 포맷을 이용해 데이터그램으로 캡슐화
  단편화와 재조합
    하위 계층의 프레임 크기에 맞춰 데이터그램을 단편화하고 재조합
  라우팅과 간접 전달
    동일한 네트워크가 아닌 다른 네트워크로 전송할 경우 데이터그램을 라우팅하여 전달
6
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 7
인터넷 프로토콜 개념
IP 역사, 표준, 버전, 관련 프로토콜
  IP 역사와 표준
    초기 TCP가 4계층 TCP와 3계층 IP로 분리되면서 탄생
    1981년 9월 RFC 791 인터넷 프로토콜 문서 발표
  IP 버전
    버전 1, 2, 3도 존재하지만 버전 4에서 TCP와 IP로 분리되면서 사용
    주소 공간의 부족 등의 여러가지 이유로 새로운 버전이 필요
    새 버전인 IPv6(Internet Protocol version 6)가 개발
7
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 8
인터넷 프로토콜 개념
IP 역사, 표준, 버전, 관련 프로토콜
  IP 관련 프로토콜
    IP 네트워크 주소 변환(NAT, Network Address Translation)
      사설 네트워크 주소를 사용해 외부 공중 네트워크와 통신하기 위한 프로토콜
    IP Security(IPsec)
      IP 계층에서 안전한 데이터 전송을 위한 방법을 제공하는 프로토콜(EX 인증, 암호화)
    Mobile IP
      한 네트워크에서 다른 네트워크로 이동하는 IP와 관련된 문제점을 해결하기 위한 프로토콜
8
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 9
IPv4 주소지정 개념
IP 주소와 연관된 특성
  장비별 IP 주소의 수
    일반적인 호스트는 IP 주소가 하나만 할당
    라우터는 하나 이상의 IP 주소를 가질 수 있음
  주소의 유일성과 네트워크의 한정성
    네트워크에서 각 IP 주소는 유일해야 함
    만약 장비가 새로운 네트워크로 이동한다면 일반적으로 IP 주소도 바뀌어야 함
9
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 10
IPv4 주소지정 개념
IP 주소와 연관된 특성
  IP 주소와 데이터 링크 계층 주소 비교
    데이터 링크 계층 주소
      데이터를 특정 장비로만 보낼 수 있도록 하는 데 쓰이는 유일한 주소
    IP 주소
      물리적 위치에 관계없이 장비를 식별하기 위한 논리적 주소로 특정 하드웨어와 무관하며 전체 인터네트워크에서 유일함
10
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 11
IPv4 주소지정 개념
IP 주소와 연관된 특성
  사설/공중 IP 네트워크 주소
    사설 네트워크
      각 기관에서 모든 장비의 주소 할당을 제어(서로 겹치지만 않으면 마음대로 선택 가능)
    공중 네트워크
      여러 기관들이 서로 중복하는 주소를 사용하지 않기 위해 공인 IP 등록/관리 기관이 존재
  IP 주소 설정과 주소지정 유형
    정적 설정
      각 장비는 고정 IP 주소로 수동 설정
    동적 설정
      소프트웨어가 IP 주소 할당과 변경을 제어(EX DHCP)
11
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 12
IPv4 주소지정 개념
IP 주소 크기, 표기법
  IP 주소 크기와 2진 표기법
    최하위 수준에서 컴퓨터는 항상 2진수로 작업하기 때문 32비트 이진수(32개의 0또는 1)
  IP 주소 부점 10진 표기법(dotted decimal natation)
    사람들이 다루기 쉽게 8비트 옥텟을 10진수로 변환하고 마침표(.)로 구분한 형태
    각 옥텟은 0에서 255까지의 값을 갖음
12
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32
2진수 | 11100011 | 01010010 | 10011101 | 10110001 | 
16진수 | E3 | 52 | 9D | B1 | 
부점 10진수 표기 | 227 | 82 | 157 | 177 | 

## Slide 13
IPv4 주소지정 개념
IP 기본 주소 구조와 주요 구성요소
  네트워크 식별자 (네트워크 ID)
    맨 왼쪽 비트부터 시작하는 특정 수의 비트로 호스트나 기타 네트워크 인터페이스가 위치한 네트워크를 식별
  호스트 식별자 (호스트 ID)
    나머지 비트로 네트워크의 호스트를 식별
13
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32
2진수 | 11100011 | 01010010 | 10011101 | 10110001 | 
부점 10진수 표기 | 227 | 82 | 157 | 177 | 
 | 네트워크 ID | 호스트 ID |  |  | 

## Slide 14
IPv4 주소지정 개념
IP 기본 주소 구조와 주요 구성요소
  네트워크 ID와 호스트 ID 구분 위치
    고정되어 있지 않고 주소의 특성, 사용하는 주소지정 방법의 유형, 기타 요인 등에 따라 구분
14
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 15
IPv4 주소지정 개념
IP 주소지정 방법의 유형
  클래스 단위(전통적) 주소지정
    네트워크 ID와 호스트 ID를 구분하기 위해 클래스를 사용하여 구분
  서브넷을 이용하는 클래스 단위 주소지정
    네트워크 ID와 서브넷 ID, 호스트 ID의 세 단계로 IP 주소를 분리하여 관리
  클래스 비사용 주소지정
    네트워크 ID와 호스트 ID를 임의의 지점으로 구분
15
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 16
IPv4 주소지정 개념
IP 멀티호밍
  단일 장비가 하나 이상의 인터페이스로 연결되어 하나 이상의 IP 주소를 가지는 것
  두 개 이상의 인터페이스를 동일한 네트워크에 연결
    동일한 네트워크에서 동일한 네트워크 ID를 갖는 두 개의 IP 주소를 가짐
  두 개 이상의 서로 다른 네트워크에 인터페이스를 연결
    서로 다른 네트워크에서 서로 다른 네트워크 ID를 갖는 IP 주소를 가짐
16
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 17
IPv4 주소지정 개념
IP 주소 관리와 할당 기관
  ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numvers)은 모든 중앙 등록 작업(IP 주소 할당, 도메인 네임 할당, 프로토콜 인자 관리 등)을 수행
  IANA(Internet Assigned Numbers Authority)는 IP 주소 등록과 인터넷 인자 관리
  RIR(Rigional Internet Registries)은 IANA에서 할당한 주소블록을 지역별로 할당
    APNIC(Asia Pacific Network Information Center) : 아시아/태평양 지역을 담당
      KRNIC(Korea Network Information Center): 우리나라
    ARIN(American Registry for Internet Numbers) : 북아메리카, 카리브해 제도 일부, 아프리카 남반구를 담당
    LACNIC(Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry) : 라틴 아케리카와 카리브해 제도 일부를 담당
    RIPE NCC(Reseaux IP Europeens Network Coordination Center) : 유럽, 중동, 중앙 아시아, 아프리카 북반구를 담당
17
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 18
클래스 단위 주소지정
IP 주소 클래스
18
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 주소 클래스 | 전체 IP 주소 공간에서 차지하는 비율 | 네트워크 ID 비트의 수 | 호스트 ID 비트의 수 | 용도
클래스 A | 1/2 | 8 | 24 | 인터넷에 연결할 호스트가 수백만 개 이상 존재하는 매우 큰 기관을 위한 유니캐스트 주소지정
클래스 B | 1/4 | 16 | 16 | 인터넷에 연결할 호스트가 수천 개 정도 존재하는 중규모에서 대규모 기관을 위한 유니캐스트 주소지정
클래스 C | 1/8 | 24 | 8 | 인터넷에 연결할 호스트가 약 250개를 넘지 않는 소규모 기관을 위한 유니캐스트 주소지정
클래스 D | 1/16 | 없음 | 없음 | 멀티캐스트
클래스 E | 1/16 | 없음 | 없음 | 예비용으로 예약된 주소

## Slide 19
클래스 단위 주소지정
클래스 단위 주소지정의 장점
  단순성과 명확성
    선택할 수 있는 클래스가 적고 클래스 간의 구분이 명확
  라우팅 용이성
    주소의 클래스가 주소 자체에 인코딩되어 라우터가 특정 주소의 네트워크 ID와 호스트 ID를 파악하기 용이
  예약 주소
    사설 주소지정용 예약 주소, 미래를 위한 예약 주소 등 특수 목적으로 예약된 주소가 포함
19
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 20
클래스 단위 주소지정
클래스 단위 IP 주소의 클래스 결정 알고리즘
20
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
첫째
비트?
클래스 A 주소
0
1
클래스 E 주소
둘째
비트?
클래스 B 주소
0
1
셋째
비트?
클래스 C 주소
0
1
넷째
비트?
클래스 D 주소
0
1

## Slide 21
클래스 단위 주소지정
IP 주소 클래스 비트 할당과 네트워크/호스트 ID 크기
21
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 |  |  |  |  | 8 | 16 | 24 | 32
클래스 A | 0 | 네트워크 ID (비트 2~8) |  |  |  | 호스트 ID (24비트) |  |  | 
클래스 B | 1 | 0 | 네트워크 ID (비트 3~16) |  |  |  | 호스트 ID (16비트) |  | 
클래스 C | 1 | 1 | 0 | 네트워크 ID (비트 4~24) |  |  |  | 호스트 ID (8비트) | 
클래스 D | 1 | 1 | 1 | 0 | 멀티캐스트 그룹 주소 (비트 28비트) |  |  |  | 
클래스 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 실험 주소 ID (비트 5~32) |  |  |  | 

## Slide 22
클래스 단위 주소지정
IP 주소 클래스의 네트워크와 호스트 용량
22
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 주소 클래스 | 네트워크 ID/ 호스트 ID에 쓰이는 비트 수 | IP 주소의 첫째 옥텟 | 사용 가능한 네트워크 ID 비트 | 사용 가능한 네크워크 ID의 수 | 네트워크 ID별 호스트 ID의 수
클래스 A | 8/24 | 0xxx xxxx | 8-1=7 | -2=126 | -2=16,277,214
클래스 B | 16/16 | 10xx xxxx | 16-2=14 | =16,384 | -2=65,534
클래스 C | 24/8 | 110x xxxx | 24-3=21 | =2,097,152 | -2=254
IP 주소 클래스 | 네트워크 ID/ 호스트 ID에 쓰이는 비트 수 | IP 주소의 첫째 옥텟 | 사용 가능한 네트워크 ID 비트 | 사용 가능한 네크워크 ID의 수 | 네트워크 ID별 호스트 ID의 수
클래스 A | 8/24 | 0xxx xxxx | 8-1=7 |  | 
클래스 B | 16/16 | 10xx xxxx | 16-2=14 |  | 
클래스 C | 24/8 | 110x xxxx | 24-3=21 |  | 
전체 네트워크 주소,
브로드캐스트 주소
자신의 주소,
루프백 주소

## Slide 23
클래스 단위 주소지정
특수 의미를 갖는 IP 주소
23
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
네트워크 ID | 호스트 ID | 클래스 A | 클래스 B | 클래스 C | 특수 의미
모두 0 | 모두 0 | 0.0.0.0 |  |  | 자신
모두 0 | 호스트 ID | 0.91.215.5 | 0.0.99.6 | 0.0.0.160 | 네트워크에서 지정된 호스트
네트워크 ID | 모두 0 | 77.0.0.0 | 154.3.0.0 | 227.82.157.0 | 지정된 네트워크
네트워크 ID | 모두 1 | 77.255.255.255 | 154.3.255.255 | 227.82.157.255 | 지정된 네트워크의 모든 호스트
모두 1 | 모두 1 | 255.255.255.255 |  |  | 네트워크의 모든 호스트

## Slide 24
클래스 단위 주소지정
IP 예약, 사설, 루프백 주소
  예약 주소
    향후에 있을 테스트나 인터넷을 관리하기 위한 내부 용도로 예약
  사설 주소
    중앙 기관이 할당한 주소와 달리, 사설 네트워크에서는 원하는 어떤 주소도 사용할 수 있음
  루프백 주소
    디버깅을 목적으로 자기 자신을 나타내는 주소
24
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 25
클래스 단위 주소지정
IP 멀티캐스트 주소지정
  하나의 장비에서 여러 장비로 구성된 그룹으로 데이터를 전송
25
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
범위 시작 주소 | 범위 끝 주소 | 설명
224.0.0.0 | 224.0.0.255 | 예약된 멀티캐스트 주소
224.0.1.0 | 238.255.255.255 | 전역 범위 멀티캐스트 주소
239.0.0.0 | 239.255.255.255 | 로컬 멀티캐스트 주소

## Slide 26
클래스 단위 주소지정
클래스 단위 주소지정의 문제점
  내부 주소 유연성 부족
    여러 대의 컴퓨터를 하나의 네트워크로 엮기 때문에 내부 주소의 유연성이 부족
  주소 공간의 비효율적 사용
    사용 가능한 네트워크 크기를 선택할 수 있는 클래스가 적기때문에 IP 주소 공간을 낭비
  라우터 테이블 항목이 너무 커짐
    라우터 테이블의 크기가 커질수록 라우팅 결정을 내리는 데 걸리는 시간이 길어짐
26
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 27
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 주소지정 개요
  네트워크, 서브넷, 호스트의 3단계 계층 구조
  각 기관이 내부의 네트워크 구조를 반영하여 호스트를 서브넷으로 구성
  클래스 단위 주소지정의 호스트 ID를 서브넷 ID와 호스트 ID로 변환
  서브넷 ID, 호스트 ID를 구별하기 위해 서브넷 마스크를 사용
27
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 28
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 주소지정 장점
  네트워크 구조에 더 잘 들어맞음
    각 기관의 네트워크 구조에 맞게 호스트를 서브넷으로 묶음
  유연성
    서브넷의 수와 호스트의 수를 기관별로 결정할 수 있음
  공중 인터넷에는 내부 구분이 보이지 않음
    특정 네트워크의 내부 구분은 오직 기관 내에서만 보이도록 구현
  라우팅 테이블 항목을 많이 넣을 필요가 없음
    기관 내부의 라우터가 서브넷 간의 라우팅 테이블 항목을 유지
28
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 29
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 마스크, 표기법, 서브넷 계산
  서브넷 마스크
    32비트 숫자로 각 비트는 IP 주소의 동일 위치에 있는 비트와 대응
    네트워크 ID와 서브넷 ID 비트는 1로, 호스트 ID 비트는 0으로 설정
    IP 주소와 서브넷 마스크에 불 AND 연산을 적용하면, 네트워크 ID와 서브넷 ID 비트는 그대로 남아있지만 호스트 ID 비트는 0으로 바뀜
29
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 30
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 마스크, 표기법, 서브넷 계산
  서브넷 마스크 표기법
30
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 | 8 | 16 |  | 24 | 32
서브네팅된 클래스 B 네트워크 154.71.0.0 | 154 | 71 | 서브넷 ID (5비트) | 호스트 ID (11비트) |  | 
네트워크 ID 비트와 서브넷 ID 비트에 1을, 호스트 ID 비트에 0을 삽입 | 11111111 | 11111111 | 11111 | 000 | 00000000 | 
2진 서브넷 마스크를 부점 10진 표기법으로 전환 | 255 | 255 | 248 |  | 0 | 

## Slide 31
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 마스크, 표기법, 서브넷 계산
  서브넷 마스크 적용
31
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 32
IP 주소 154.71.150.42를 10진법과 2진법으로 표현 | 154 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
서브넷 ID로 5비트를 사용하는 클래스 B 네트워크의 서브넷 마스크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
네트워크 ID와 서브넷 ID를 보여주는 마스킹된 IP 주소 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 154 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 커스텀 서브넷
  서브넷 ID와 호스트 ID를 구분하는 지점을 네트워크에 맞게 선택할 수 있는 서브넷
  서브넷 비트 결정
    네트워크에서 사용해야 할 서브넷의 수와 각 서브넷별로 사용 가능한 호스트의 수에 따라 결정
    EX1) 클래스 B 네트워크에서, 10개의 서브넷이 있다면 서브넷 ID에 4비트를 할당 (호스트 ID는 12비트로 각 서브넷별로 4094개의 호스트를 포함할 수 있음
32
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 33
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 주소, 호스트 주소
  서브넷 비트 할당했으면 서브넷을 식별하고 주소를 결정해야 함
  서브넷 주소
    서브넷 번호는 0에서 최대 서브넷 숫자(서브넷 ID의 크기에 따라 달라짐)에서 1을 뺀 값까지 가질 수 있음
    EX) 20개의 서브넷이 있다면 서브넷 ID에 5비트를 할당한 뒤, 0부터 19까지의 서브넷만을 사용하고 20에서 31까지의 서브넷은 나중을 위해 남겨둘 수 있음
    서브넷 ID 치환과정에서 패턴이 존재
      EX) 서브넷 ID로 2비트를 사용할 경우, 서브넷 주소 N을 생성하는 공식은 x.y.N*64.0
      -> 서브넷 0의 주소는 네트워크 주소인 x.y.0.0과 동일
      -> 서브넷 1의 주소는 x.y.64.0
      -> 서브넷 2의 주소는 x.y.128.0
      -> 서브넷 3의 주소는 x.y.192.0
33
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 34
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브넷 주소, 호스트 주소
  호스트 주소
    클래스 단위 주소지정과 마찬가지로 네트워크와 브로드캐스트 의미를 갖는 비트 사용을 제한
    호스트 주소는 1에서 최대 호스트 숫자(호스트 ID의 크기에 따라 달라짐)에서 1을 뺀 값까지 가짐
34
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 35
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브네팅 요약표
  클래스 A
35
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID 비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
0 | 1 | 24 | 16,277,214 | 255.0.0.0 | /8 | -
1 | 2 | 23 | 8,388,606 | 255.128.0.0 | /9 | x.N*128.0.0
2 | 4 | 22 | 4,194,302 | 255.192.0.0 | /10 | x.N*64.0.0
3 | 8 | 21 | 2,097,150 | 255.224.0.0 | /11 | x.N*32.0.0
4 | 16 | 20 | 1,048,574 | 255.240.0.0 | /12 | x.N*16.0.0
5 | 32 | 19 | 524,286 | 255.248.0.0 | /13 | x.N*8.0.0
6 | 64 | 18 | 262,142 | 255.252.0.0 | /14 | x.N*4.0.0
7 | 128 | 17 | 131,070 | 255.254.0.0 | /15 | x.N*2.0.0
8 | 256 | 16 | 65,354 | 255.255.0.0 | /16 | x.N.0.0
9 | 512 | 15 | 32,766 | 255.255.128.0 | /17 | x.N/2.(N%2)*128.0
10 | 1,024 | 14 | 16,382 | 255.255.192.0 | /18 | x.N/4.(N%4)*64.0
11 | 2,048 | 13 | 8,190 | 255.255.224.0 | /19 | x.N/8.(N%8)*32.0

## Slide 36
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브네팅 요약표
  클래스 A
36
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID 비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
12 | 4,096 | 12 | 4,094 | 255.255.240.0 | /20 | x.N/16.(N%16)*16.0
13 | 8,192 | 11 | 2,046 | 255.255.248.0 | /21 | x.N/32.(N%32)*8.0
14 | 16,384 | 10 | 1,022 | 255.255.252.0 | /22 | x.N/64.(N%64)*4.0
15 | 32,768 | 9 | 510 | 255.255.254.0 | /23 | x.N/128.(N%64)*4.0
16 | 65,536 | 8 | 254 | 255.255.255.0 | /24 | x.N/256.N%256.0
17 | 131,072 | 7 | 126 | 255.255.255.128 | /25 | x.N/512.(N/2)%256.(N%2)*128
18 | 262,144 | 6 | 62 | 255.255.255.192 | /26 | x.N/1024.(N/4)%256.(N%4)*64
19 | 524,288 | 5 | 30 | 255.255.255.224 | /27 | x.N/2048.(N/8)%256.(N%8)*32
20 | 1,048,576 | 4 | 14 | 255.255.255.240 | /28 | x.N/4096.(N/16)%256.(N%16)*16
21 | 2,097,152 | 3 | 6 | 255.255.255.248 | /29 | x.N/8192.(N/32)%256.(N%32)*8
22 | 4,194,304 | 2 | 2 | 255.255.255.252 | /30 | x.N/16384.(N/64)%256.(N%64)*4
12 | 4,096 | 12 | 4,094 | 255.255.240.0 | /20 | x.N/16.(N%16)*16.0

## Slide 37
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브네팅 요약표
  클래스 B
37
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
0 | 1 | 16 | 65,354 | 255.255.0.0 | /16 | -
1 | 2 | 15 | 32,766 | 255.255.128.0 | /17 | x.y.N*128.0
2 | 4 | 14 | 16,382 | 255.255.192.0 | /18 | x.y.N*64.0
3 | 8 | 13 | 8,190 | 255.255.224.0 | /19 | x.y.N*32.0
4 | 16 | 12 | 4,094 | 255.255.240.0 | /20 | x.y.N*16.0
5 | 32 | 11 | 2,046 | 255.255.248.0 | /21 | x.y.N*8.0
6 | 64 | 10 | 1,022 | 255.255.252.0 | /22 | x.y.N*4.0
7 | 128 | 9 | 510 | 255.255.254.0 | /23 | x.y.N*2.0
8 | 256 | 8 | 254 | 255.255.255.0 | /24 | x.y.N.0
9 | 512 | 7 | 126 | 255.255.255.128 | /25 | x.y.N/2.(N%2)*128
10 | 1,024 | 6 | 62 | 255.255.255.192 | /26 | x.y.N/4.(N%4)*64
11 | 2,048 | 5 | 30 | 255.255.255.224 | /27 | x.y.N/8.(N%8)*32
12 | 4,096 | 4 | 14 | 255.255.255.240 | /28 | x.y.N/16.(N%16)*16
13 | 8,192 | 3 | 6 | 255.255.255.248 | /29 | x.y.N/32.(N%32)*8
14 | 16,384 | 2 | 2 | 255.255.255.252 | /30 | x.y.N/64.(N%64)*4

## Slide 38
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 서브네팅 요약표
  클래스 C
38
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID 비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
0 | 1 | 8 | 254 | 255.255.255.0 | /24 | -
1 | 2 | 7 | 126 | 255.255.255.128 | /25 | x.y.z.N*128
2 | 4 | 6 | 62 | 255.255.255.192 | /26 | x.y.z.N*64
3 | 8 | 5 | 30 | 255.255.255.224 | /27 | x.y.z.N*32
4 | 16 | 4 | 14 | 255.255.255.240 | /28 | x.y.z.N*16
5 | 32 | 3 | 6 | 255.255.255.248 | /29 | x.y.z.N*8
6 | 64 | 2 | 2 | 255.255.255.252 | /30 | x.y.z.N*4

## Slide 39
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 가변 길이 서브넷 마스킹(VLSM, Variable Length Subnet Masking)
  서브넷 비트 결정 과정에서, 클래스 B의 네트워크를 할당 받았지만 기관이 필요로 하는 서브넷과 호스트의 수가 적절하지 않을 경우 사용
  네트워크를 서브넷으로 나눈 뒤, 그 서브넷을 다시 서브넷으로 나누는 것
  다중 단계 구분을 일부 서브넷에만 적용하여, 일부 서브넷이 다른 서브넷보다 크도록 IP 주소 분할이 가능
39
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 40
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 가변 길이 서브넷 마스킹(VLSM, Variable Length Subnet Masking)
  클래스 비사용 주소지정의 슬래시 표기법
    네트워크의 크기를 보여주기 위해 IP 주소 뒤에 네트워크 ID 비트 수를 붙임
40
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 32
클래스 비사용 네트워크 184.13.152.0/22 | 184 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
22비트의 네트워크 ID와 10비트의 호스트 ID | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
/22 네트워크의 2진 서브넷 마스크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2진 서브넷 마스크를 부점 10진 형식으로 변환 | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 41
IP 서브넷 주소지정 개념
IP 가변 길이 서브넷 마스킹(VLSM, Variable Length Subnet Masking)
  다중 단계 서브네팅
41
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
201 | 45 | 222 | 254 호스트 | 201.45.222.0/24
201 | 45 | 222 | 0 | 126 호스트 | 201.45.222.0/25 (서브넷 S6)
201 | 45 | 222 | 1 | 126 호스트 | 201.45.222.128/25
201 | 45 | 222 | 1 | 0 | 62 호스트 | 201.45.222.128/26 (서브넷 S5)
201 | 45 | 222 | 1 | 1 | 62 호스트 | 201.45.222.192/26
1차 분할: /24 네트워크를 2개의 /25 서브네트워크로 나눔
2차 분할: /25 네트워크를 2개의 /26 서브네트워크로 나눔
3차 분할: /26 네트워크를 4개의 /28 서브네트워크로 나눔
201 | 45 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 호스트 | 201.45.222.192/28 (서브넷 S1)
201 | 45 | 222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 호스트 | 201.45.222.208/28 (서브넷 S2)
201 | 45 | 222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 호스트 | 201.45.222.224/28 (서브넷 S3)
201 | 45 | 222 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 호스트 | 201.45.222.240/28 (서브넷 S4)

## Slide 42
IP 서브네팅
단계 1: 요구 분석
  주소 블록이 어떤 클래스를 사용하는가?
  현재 네트워크는 얼마나 많은 물리적 서브넷을 포함하는가?
  가까운 미래에 물리 네트워크를 추가할 계획이 있는가?
  현재 가장 큰 서브넷에 있는 호스트 수는 몇 개인가?
  가까운 미래에 가장 큰 서브넷에 존재할 호스트의 수는 몇 개인가?
42
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 43
IP 서브네팅
단계 2: 네트워크 주소 호스트 비트 분할
  균형관계
    서브넷 ID에 1비트를 할당할 때마다 사용 가능한 서브넷의 수는 2배가 됨
    서브넷 ID에 1비트를 할당할 때마다 각 서브넷에서 사용 가능한 호스트의 수는 약 ½로 줄어듬
  비트와 서브넷/호스트 수의 관계
    네트워크에서 사용 가능한 서브넷의 수는 2의 서브넷 ID 비트 수 승
    서브넷별 사용 가능한 호스트의 수는 2의 호스트 ID 비트 수 승에서 2를 뺀 값
43
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 44
IP 서브네팅
단계 2: 네트워크 주소 호스트 비트 분할
  클래스 C 서브네팅 설계 예제
    EX1) 기본 주소 211.77.20.0 / 서브넷 7개 / 가장 큰 서브넷의 호스트 수 25
    EX2) 기본 주소 211.77.20.0 / 서브넷 70개 / 가장 큰 서브넷의 호스트 수 35
    -> VLSM을 사용, 하나 이상의 IP 주소블록을 사용, 좀 더 큰 블록을 할당
44
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID 비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
0 | 1 | 8 | 254 | 255.255.255.0 | /24 | -
1 | 2 | 7 | 126 | 255.255.255.128 | /25 | x.y.z.N*128
2 | 4 | 6 | 62 | 255.255.255.192 | /26 | x.y.z.N*64
3 | 8 | 5 | 30 | 255.255.255.224 | /27 | x.y.z.N*32
4 | 16 | 4 | 14 | 255.255.255.240 | /28 | x.y.z.N*16
5 | 32 | 3 | 6 | 255.255.255.248 | /29 | x.y.z.N*8
6 | 64 | 2 | 2 | 255.255.255.252 | /30 | x.y.z.N*4

## Slide 45
IP 서브네팅
단계 3: 커스텀 서브넷 마스크 결정
  서브네팅 표를 이용하여 커스텀 서브넷 마스크 결정
  커스텀 서브넷 마스크 계산
    클래스 C 커스텀 서브넷 마스크 계산 예제
      기본 서브넷 마스크 결정
        11111111 11111111 11111111 00000000
      서브넷 ID 비트에 해당하는 수 만큼 왼쪽부터 1로 바꿈
        11111111 11111111 11111111 11100000
      서브넷 마스크를 부점 10진 표기로 변환
        255.255.255.224
      서브넷 마스크를 슬래시 표기로 표현
        255.255.255.224/27
45
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 46
IP 서브네팅
단계 4: 서브넷 식별자와 서브넷 주소 결정
  클래스 C 서브넷 ID와 주소 결정 예제
    네트워크 주소 11010011 01001101 00010100 00000000
    (서브넷 ID로 3비트, 호스트 ID로 5비트를 이용)
    서브넷 0 11010011 01001101 00010100 00000000
    서브넷 1 11010011 01001101 00010100 00100000
    서브넷 2 11010011 01001101 00010100 01000000
    서브넷 3 11010011 01001101 00010100 01100000
    서브넷 4 11010011 01001101 00010100 10000000
    서브넷 5 11010011 01001101 00010100 10100000
    서브넷 6 11010011 01001101 00010100 11000000
    서브넷 7 11010011 01001101 00010100 11100000
46
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 47
IP 서브네팅
단계 4: 서브넷 식별자와 서브넷 주소 결정
  공식을 이용한 서브넷 주소 계산
47
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
서브넷 ID 비트 수 | 네트워크별 서브넷 수 | 호스트 ID 비트 수 | 서브넷별 호스트수 | 서브넷 마크스 (부점 10진) | 서브넷 마스크 (슬래시 표기법) | 서브넷 주소 N 공식
0 | 1 | 8 | 254 | 255.255.255.0 | /24 | -
1 | 2 | 7 | 126 | 255.255.255.128 | /25 | x.y.z.N*128
2 | 4 | 6 | 62 | 255.255.255.192 | /26 | x.y.z.N*64
3 | 8 | 5 | 30 | 255.255.255.224 | /27 | x.y.z.N*32
4 | 16 | 4 | 14 | 255.255.255.240 | /28 | x.y.z.N*16
5 | 32 | 3 | 6 | 255.255.255.248 | /29 | x.y.z.N*8
6 | 64 | 2 | 2 | 255.255.255.252 | /30 | x.y.z.N*4

## Slide 48
IP 서브네팅
단계 5: 각 서브넷별로 호스트 주소 결정
  클래스 C 호스트 주소 결정 예제
    네트워크 주소 11010011 01001101 00010100 00000000
    (서브넷 ID로 3비트, 호스트 ID로 5비트를 이용)
    서브넷 0 11010011 01001101 00010100 00000000
      호스트 1 11010011 01001101 00010100 00000001
      호스트 2 11010011 01001101 00010100 00000010
      호스트 30 11010011 01001101 00010100 00011110
    서브넷 2 11010011 01001101 00010100 00100000
      호스트 1 11010011 01001101 00010100 00100001
      호스트 2 11010011 01001101 00010100 00100010
      호스트 30 11010011 01001101 00010100 00111110
    서브넷 7 11010011 01001101 00010100 11100000
      호스트 1 11010011 01001101 00010100 11100001
      호스트 2 11010011 01001101 00010100 11100010
      호스트 30 11010011 01001101 00010100 11111110
48
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 49
IP 서브네팅
단계 5: 각 서브넷별로 호스트 주소 결정
  호스트 주소 신속 계산법
    첫 번째 호스트 주소
      서브넷 주소의 마지막 옥텟을 1만큼 증가시킨 값
    직접 호스트 주소
      호스트 ID 비트의 수가 8이하면 마지막 옥텟의 10진값에 N을 더한 값
    호스트 주소 범위
      첫 번째 주소는 서브넷의 기본주소에서 마지막 옥텟을 1만큼 증가시킨 값이고, 마지막 주소는 다음 서브넷 기본 주소의 마지막 옥텟에서 2를 뺀 값
    브로드캐스트 주소
      다음 서브넷의 기본 주소보다 1만큼 작은 값
49
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 50
TCP/IP 완벽 가이드
50
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
끝!