## Slide 1
Ji-Yeon Moon (jiyeon@pel.smuc.ac.kr)
Protocol Engineering Lab., Sangmyung University
TCP/IP 완벽 가이드
II-1부 TCP/IP 네트워크 인터페이스 계층 프로토콜

## Slide 2
Content
TCP/IP 직렬 회선 인터넷 프로토콜
점대점 프로토콜의 개요
PPP 핵심 프로토콜
PPP 기능 프로토콜
PPP 프로토콜 프레임 포멧
2
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 3
TCP/IP 직렬 회선 인터넷 프로토콜
2계층 프로토콜
  IP가 제대로 동작하는 데 필요한 서비스를 제공
  오직 두 장비간의 연결만을 다룸
  직렬 회선 인터넷 프로토콜 (SLIP, Serial Line Internet Protocol)
    IP에 대한 프레이밍만을 제공하는 간단하고 구현이 쉬운 프로토콜
  점대점 프로토콜 (PPP, Point-to-Point Protocol)
    SLIP보다 복잡하고 기능이 다양한 프로토콜
3
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 4
TCP/IP 직렬 회선 인터넷 프로토콜
  직렬 회선 프로토콜
  SLIP 동작 방법
4
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
SLIP
상위
계층
IP
1계층
SLIP
상위
계층
IP
1계층
C0
01
DD
DB
49
DC
DB
15
C0
SLIP 프레임
03
01
DB
49
C0
15
IP 데이터그램
송신 장비
수신 장비

## Slide 5
TCP/IP 직렬 회선 인터넷 프로토콜
  직렬 회선 프로토콜
  SLIP의 문제점
    데이터 그램의 크기가 표준화되지 않았으며 구현마다 서로 다르기 때문에, IP 계층에서 그 값을 반영해야 함
    에러 탐지와 정정(재전송)이 불가능
    링크를 관리하는 데 필요한 제어 정보를 교환하지 못함
    압축을 지원하지 않음
    인증이나 암호화 같은 보안 기능을 제공하지 않음
5
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 6
점대점 프로토콜의 개요와 기초
  점대점 프로토콜
  개발과 표준화
    SLIP과는 달리, IP뿐만 아니라 다른 네트워크 계층 프로토콜 전송을 지원하기 위해 개발
    첫 공식 문서는 RFC 1134(1989년)
    첫 표준으로 정의된 것은 RFC 1171(1990년)
6
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 7
  점대점 프로토콜
  PPP 구성 요소
    캡슐화
      상위 계층 메시지를 받아서 하위 계층 링크로 전송할 데이터를 캡슐화하기 위한 특수 프레임 포맷
    링크 제어 프로토콜 (LCP, Link Control Protocol)
      장비간 링크의 수립, 유지, 종료를 책임
    네트워크 제어 프로토콜 (NCP, Network Control Protocol)
      서로 다른 여러 3계층 데이터그램 유형을 캡슐화하는 기능을 지원
7
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 8
  점대점 프로토콜
  PPP 기능 그룹
    LCP 지원 프로토콜
      링크 협상 과정에서 관리나 옵션을 설정하는 프로토콜 (EX CHAP, PAP)
    LCP 선택적 기능 프로토콜
      데이터그램이 장비 간에 전송될 때의 동작을 향상시키기 위한 프로토콜 (EX CCP, ECP, MP)
8
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 9
  점대점 프로토콜
  PPP 단계
9
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인증
인증 성공 또는 인증 불필요
링크 비활성화
물리 계층 연결 수립
링크 수립
LCP 설정 협상 성공
네트워크 계층
프로토콜
NCP 설정 협상 성공
링크 개방
장비 간 링크 없음
물리 링크
LCP 링크
인증된 LCP 링크
인증된 LCP 링크와
NCP 링크
링크 종료
LCP 링크 종료 완료
링크 폐쇄 요청
인증 실패
LCP 설정 협상 실패
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 10
  점대점 프로토콜
  PPP의 장점
    단일 링크에서 여러 3계층 프로토콜(ICMP, IGMP 등)을 다중화할 수 있는 프로토콜 제공
    각 프레임 헤더에 CRC코드를 삽입하여 에러를 탐지
    데이터그램 전송이 일어나기 전에 링크를 테스트하고, 링크 품질을 모니터링 하는 방법 제공
    여러 인증 프로토콜을 이용해 연결을 인증할 수 있음
    압축, 암호화, 링크 통합과 같은 추가 선택 기능을 지원함
10
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 11
  점대점 프로토콜
  PPP 표준
    핵심
      PPP LCP와 데이터그램 캡슐화를 포함한 PPP의 기본 동작을 다룸
    LCP 지원
      LCP의 기본 동작을 지원
    NCP
      PPP로 전송되는 여러 3계층 프로토콜에 해당하는 인자를 협상
    기능
      압축과 암호화 같은 PPP에서 사용하는 선택적 기능을 정의
    애플리케이션 등
      PPP가 특정 유형의 링크에 어떻게 적응되는지 또는 이전 그룹에 속하지 않은 프로토콜을 설명
11
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 12
  점대점 프로토콜
  PPP 표준
12
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
그룹 | RFC 번호 | 표준 이름 | 설명
핵심 | 1570 | PPP LCP 확장 | LCP를 위한 두 가지 기능을 정의한다. 이들 기능은 장비가 서로를 식별하고, 상대방에게 현재 세션의 남은 시간을 알려주도록 한다.
 | 1661 | 점대점 프로토콜 | PPP의 기본 표준. PPP 구조와 일반 동작(링크 수립, 유지, 종료 절차 포함), LCP에 대한 세부 사항을 설명한다.
 | 1662 | PPP의 HDLC와 유사한 프레이밍 | PPP 프레임을 위한 프레이밍 방법(HDLC에 기반함)을 정의한다. 이 표준은 주 PPP 표준인 RFC 1661을 보완한다.
LCP 지원 | 1334 | PPP 인증 프로토콜 | 두 가지 PPP 인증 프로토콜인 PAP와 CHAP를 정의한다. RFC 1994는 RFC 1334의 최신 버전이기는 하지만 PAP을 설명하지 않는다(그렇다고 해서 IETF가 PAP를 경시하는 것은 아니다.)
 | 1994 | PPP 챌린지 핸드셰이크 인증 프로토콜 | RFC 1334에 나온 CHAP 관련 정보를 갱신한다.
NCP | 1332 | PPP 인터넷 프로토콜 제어 프로토콜 | IP용 NCP
 | 1377 | PPP OSI 네트워크 계층 제어 프로토콜 | OSI 프로토콜 슈트의 네트워크 계층 프로토콜(예: CNLP, ES-IS, IS-IS)을 위한 NCP
 | 1378 | PPP AppleTalk 제어 프로토콜 | AppleTalk 프로토콜용 NCP
 | 1552 | PPP 인터네트워킹 패킷 교환 제어 프로토콜 | 노벨 IPX 프로토콜용 NCP
 | 2043 | PPP SNA 제어 프로토콜 | IBM의 Systems Network Architecture(SNA)용 NCP
 | 2097 | PPP 넷바이오스 프레임 제어 프로토콜 | 넷바이오스 프레임(NBF, NetBIOS Frames, 흔히 NetBEUI라고 부름)용 NCP
 | 2472 | PPP 위에서의 IP 버전 6 | IPv6용 NCP인 IPv6 제어 프로토콜
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 13
  점대점 프로토콜
  PPP 표준
13
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
그룹 | RFC 번호 | 표준 이름 | 설명
기능 | 1962 | PPP 압축 제어 프로토콜 | PPP 링크로 전송되는 데이터를 압축하여 성능을 향상시키는 방법을 정의한다. 이 표준은 PPP 링크에서 두 장비가 어떻게 압축을 협상하는지 설명한다. 이 프로토콜은 실제 데이터 압축을 수행하는 여러 압축 알고리즘과 함께 쓰인다.
 | 1968 | PPP 암호 제어 프로토콜 | PPP 링크로 전송되는 데이터를 암호화하여 성능을 향상시키는 방법을 정의한다. 이 표준은 두 장비가 어떻게 암호화를 협상하는지 설명한다. 이 프로토콜은 여러 암호화 알고리즘과 함께 쓰인다.
 | 1989 | PPP 링크 품질 모니터링 | PPP 장비가 링크 품질에 대한 보고서를 생성하도록 하는 프로토콜을 정의한다.
 | 1990 | PPP 다중링크 프로토콜 | PPP를 여러 결합된 링크 위에서 운영하는 방법을 정의한다. 이렇게 함으로써 두 장비는 여러 낮은 대역폭 링크를 하나의 높은 대역폭 가상 링크로 사용할 수 있다.
 | 2125 | PPP 대역폭 할당 프로토콜/ PPP 대역폭 할당 제어 프로토콜 | PPP MP를 이용해 결합된 링크의 대역폭 할당을 관리하는 두 지원 프로토콜을 정의한다.
애플리케이션 등 | 1618 | ISDN 위에서의 PPP | PPP를 ISDN 링크에서 운영하는 방법을 설명한다.
 | 1973 | 프레임 릴레이 위에서의 PPP | PPP를 프레임 릴레이 위에서 전송할 수 있도록 2계층에서 수정해야 할 부분을 설명한다.
 | 2290 | PPP IPCP를 위한 모바일-IPv4 설정 옵션 | 모바일 IP를 지원하기 위해 PPP IPCP에서 바뀌어야 할 부분을 정의한다.
 | 2364 | AAL5 위에서의 PPP | AAL5(ATM) 위에서의 PPP(PPPoA)프레임을 보내는 방법을 정의한다.
 | 2516 | 이더넷 위에서의 PPP(PPPoE)를 전송하는 방법 | 이더넷 위에서의 PPP 프레임(PPPoE)을 캡슐화하는 기법을 정의한다.
 | 2615 | SONET/SDH 위에서의 PPP | SONET/SDH 링크 위에서의 PPP 프레임을 캡슐화하는 방법을 설명한다.
점대점 프로토콜의 개요와 기초

## Slide 14
PPP 핵심 프로토콜
링크 제어 프로토콜
  PPP의 전반적인 운영을 책임지며 장비간 링크 설정, 유지, 종료를 담당
14
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
응답 장비
LCP 설정 시작
LCP 설정 완료
LCP 설정 요청 처리
인증과 LCP 설정
인증과 LCP 설정
에코 테스트 응답
루프백 테스트 시작
링크 동작 확인
데이터 송신/수신
데이터 송신/수신
링크 종료
링크 종료
종료요청 수신,
상대 장비에게 알림
설정요청
설정승인
에코요청
에코응답
데이터
종료요청
종료승인
초기화 장비

## Slide 15
PPP 핵심 프로토콜
링크 제어 프로토콜
  LCP 링크 설정 옵션
    최대 수신 유닛 (MRU, Maximum Receive Unit)
      링크에서 전달하고자 하는 최대 데이터그램 크기를 지정
    인증 프로토콜 (Authentication Protocol)
      장비가 사용하고자 하는 인증 프로토콜 유형을 지정
    품질 프로토콜 (Quality Protocol)
      링크에서 어떤 품질 모니터링 프로토콜을 이용할지 지정
    매직 넘버 (Magic Number)
      루프 백 링크 또는 기타 연결의 비정상 행위를 탐지
    프로토콜 필드 압축
      장비가 PPP 데이터 프레임에서 압축된 프로토콜 필드를 사용 여부를 지정
    주소와 제어 필드 압축 (ACFC, Address and Control Field Compression)
      주소와 제어 필드를 압축하는데 쓰임(대역폭 향상을 위해)
15
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 16
PPP 핵심 프로토콜
네트워크 제어 프로토콜
  특정 네트워크 계층 프로토콜에 필요한 인자를 협상
  인터넷 프로토콜 제어 프로토콜 (IPCP, Internet Protocol Control Protocol)
    IP 데이터그램을 전송하기 위한 프로토콜
    IP 압축 프로토콜
      장비들이 대역폭을 절약할 수 있는 반 야콥슨 TCP/IP 헤더 압축 사용 여부를 협상
    IP 주소
      PPP 링크에서 사용할 IP 주소를 지정하거나 상대방에게 IP 주소를 요청
16
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 17
PPP 핵심 프로토콜
네트워크 제어 프로토콜
17
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
응답 장비
LCP 링크 수립과 인증
IPCP 설정 시작
IPCP 설정 요청 처리
데이터 송신/수신
데이터 송신/수신
링크 종료
링크 종료
IP 데이터
LCP 종료승인
LCP 종료요청
초기화 장비
LCP 링크 수립과 인증
IPCP 설정요청
IPCP 설정승인
IPCP 설정 완료
IP 종료 요청 수신,
상대 장비에게 알림
IPCP 종료요청
IPCP 종료승인
IP 링크 종료
IP 링크 종료
IP 이외의 데이터 송신/수신
데이터
IP 이외의 데이터 송신/수신
종료 요청 수신,
상대 장비에게 알림

## Slide 18
PPP 핵심 프로토콜
PPP 인증 프로토콜
  비밀번호 인증 프로토콜 (PAP, Password Authentication Protocol)
18
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
응답 장비
LCP 링크 수립
인증시작
요청의 이름과 비밀번호 검증
초기화 장비
LCP 링크 수립
인증요청
인증승인 또는 인증비승인
올바른 정보일 경우 인증 성공
아니면 다시 인증 시도
NCP 링크 수립,
정상동작
NCP 링크 수립,
정상동작

## Slide 19
PPP 핵심 프로토콜
PPP 인증 프로토콜
  비밀번호 인증 프로토콜의 단점
    사용자 이름과 비밀번호를 평문 형태로 전송하기 때문에, 도청자가 비밀번호를 알아낼 수 있음
    허가받지 않은 사용자가 올바른 비밀번호를 찾을 때까지 무한히 서로 다른 비밀번호를 시도할 수 있음
19
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 20
PPP 핵심 프로토콜
PPP 인증 프로토콜
  챌린지 핸드셰이크 인증 프로토콜 (CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol)
20
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
응답 장비
LCP 링크 수립
챌린지 텍스트를 생성
암호화된 챌린지 텍스트
유효성 검증
초기화 장비
LCP 링크 수립
챌린지
올바른 정보일 경우 인증 성공
아니면 다시 인증 시도
NCP 링크 수립,
정상동작
NCP 링크 수립,
정상동작
챌린지 텍스트 암호화
응답
성공 또는 실패

## Slide 21
PPP 핵심 프로토콜
PPP 인증 프로토콜
  챌린지 핸드셰이크 인증 프로토콜의 장점
    두 장비가 동일한 비밀 정보를 가지고 있다는 것을 증명하면서도 비밀정보를 링크로 전송하지 않음
    응답 메시지는 비밀번호에 근거해 계산되지만 그 내용은 암호화되기 때문에 메시지에서 비밀번호를 알아내기 어려움
    허가받지 않은 사용자의 재전송 공격에 대비해, 각 메시지의 챌린지 텍스트를 변경
21
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 22
PPP 기능 프로토콜
PPP 링크 품질 모니터링과 리포팅
  링크가 얼마나 잘 동작하고 있는지 파악하고 그에 따라 행동을 취하기 위해 사용
  EX) 전화 접속 연결에서 많은 에러가 발생할 경우 장비는 그 연결을 끊고 새로운 접속을 시도
  링크 품질 모니터링 (LQM, Link Quality Monitoring)
    장비들이 링크의 품질을 분석할 수 있도록 하는 기능
    다양한 링크 통계를 추적하기 위해 생성된 카운터는 링크 사용과 관련된 서로 다른 통계 정보(송수신한 프레임의 수, 송수신한 모든 프레임의 옥텟수, 발생한 에러의 수, 버린 프레임의 수, 생성된 링크 품질 보고서 수)를 가짐
    각 카운터는 링크가 수립될 때 0으로 설정되며 전송이 발생하거나 관련 이벤트가 일어날 때마다 증가
22
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 23
PPP 기능 프로토콜
PPP 링크 품질 모니터링과 리포팅
  링크 품질 리포팅(LQR, Link Quality Reporting)
    에러의 절대값이 특정 임계치를 넘으면 링크를 닫음
    연속적인 보고서 추이를 분석하여 특정한 변화를 감지한 경우 링크에 대한 조치를 취함
    단지 그 정보를 로그에 저장하고 아무런 조치를 취하지 않음
23
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 24
PPP 기능 프로토콜
PPP 압축 제어 프로토콜과 압축 알고리즘
  직렬 링크의 성능을 향상하는 방법으로 전송되는 데이터를 압축하는 것
  PPP 압축 제어 프로토콜 (CCP, Compression Control Protocol)
    PPP 링크에서의 압축을 협상하고 관리
  PPP 압축 알고리즘
    실제 데이터 압축과 해제를 수행하는 알고리즘 모음
24
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 25
PPP 기능 프로토콜
PPP 압축 제어 프로토콜과 압축 알고리즘
  CCP 설정 옵션과 압축 알고리즘
25
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
CCP 옵션 유형(Type)값 | 알고리즘 정의 RFC | 압축 알고리즘(RFC 제목에 나오는 대로)
0 | - | 사유 프로토콜
1과 2 | 1978 | PPP Predictor Compression Protocol
17 | 1974 | PPP Stac LZS Compression Protocol
18 | 2118 | Microsoft Point-to-Point Compression(MPPC) Protocol
19 | 1993 | PPP Gandalf FZA Compression Protocol
21 | 1977 | PPP BSD Compression Protocol
23 | 1967 | PPP LZS-DCP Compression Protocol(LZS-DCP)
26 | 1979 | PPP Deflate Protocol

## Slide 26
PPP 기능 프로토콜
PPP 압축 제어 프로토콜과 압축 알고리즘
  데이터 압축과 해제
    송신 장비는 프레임이 압축됐다는 것을 나타내기 위해 프로토콜 필드에 특수 값인 0x00FD를 넣음
    어떤 3계층 프로토콜에서 데이터가 오는지 나타내고 압축과 관계 없이 유지하기 위해서, 압축을 하기 전 원본 프로토콜 필드를 압축된 데이터 앞에 첨부해 압축을 해제할 때 이 값을 이용
    LCP 프레임, 기타 프로토콜의 제어에 쓰이는 프레임은 압축되지 않음
26
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 27
PPP 기능 프로토콜
PPP 암호화 제어 프로토콜과 암호화 알고리즘
  PPP 인증 프로토콜은 인증된 장비만이 연결을 수립하는 데 쓰이지만, 인증 과정이 끝난 뒤 실제로 전송하는 데이터를 보호하지 않음(특히 데이터를 평문으로 전송)
  PPP 암호화 제어 프로토콜 (ECP, Encryption Control Protocol)
    링크에서 암호화를 협상하고 관리
  PPP 암호화 알고리즘
    실제 데이터를 암호화하고 복호화하는 알고리즘 모음
27
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 28
PPP 기능 프로토콜
PPP 암호화 제어 프로토콜과 암호화 알고리즘
  ECP 설정 옵션과 압축 알고리즘
28
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
ECP 옵션 유형(Type)값 | 알고리즘 정의 RFC | 압축 알고리즘(RFC 제목에 나오는 대로)
0 | - | 사유 프로토콜
2 | 2420 | The PPP Triple-DES Encryption Protocol(3DESE)
3 | 2419 | The PPP DES Encryption Protocol, Version 2(DESE-bis)

## Slide 29
PPP 기능 프로토콜
PPP 암호화 제어 프로토콜과 암호화 알고리즘
  데이터 암호화와 복호화
    송신 장비는 프레임이 암호화됐다는 것을 나타내기 위해 프로토콜 필드에 특수 값인 0x0053를 넣음
    어떤 3계층 프로토콜에서 데이터가 오는지 나타내고 암호화와 관계 없이 유지하기 위해서, 암호화를 하기 전 원본 프로토콜 필드를 암호화된 데이터 앞에 첨부해 복호화할 때 이 값을 이용
    압축과 달리 LCP 프레임과 기타 프로토콜의 제어 프레임도 암호화될 수 있음
29
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 30
PPP 기능 프로토콜
PPP 다중링크 프로토콜
  새롭고 값비싼 기술을 사용하지 않고 두 장비 간의 링크를 늘려서 성능을 향상
  각 링크별로 독립적인 PPP 연결을 수립할 수 있지만, 하나의 목적을 위해 모든 대역폭을 사용할 수 없음
  PPP 다중 링크 프로토콜(MP, Multilink Protocol)
    여러 링크를 결합하여 하나의 고성능 링크인 것처럼 수행
30
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 31
PPP 기능 프로토콜
PPP 다중링크 프로토콜
  PPP 다중링크 프로토콜 구조
31
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
7
6
5
상위 계층
프로토콜
4
TCP / UDP
3
IP
2
1
PPP
물리 링크
상위 계층
프로토콜
TCP / UDP
IP
다중링크 PPP
PPP 1
PPP 2
물리 링크 1
물리 링크 2
PPP 구조
다중링크 PPP 구조

## Slide 32
PPP 기능 프로토콜
PPP 다중링크 프로토콜
  PPP 다중링크 프로토콜 수립과 설정
    다중링크 최대 수신 재구성 유닛(Multilink Maximum Received Reconstructed Unit)
      협상을 시작하는 장비가 MP를 사용하고 싶다는 것과 MP에서 지원하는 최대 PPP 프레임 크기 값을 알림
    다중링크 짧은 순서번호 헤더포맷(Multilink Short Sequence Number Header Format)
      장비들이 효율성을 높이기 위해 MP 프레임에서 짧은 순서 번호 필드를 사용할 것을 협상
    종단 식별자(Endpoint Discriminator)
      장비들이 어떤 링크가 어떤 장비로 연결되는지 파악
32
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 33
PPP 기능 프로토콜
PPP 다중링크 프로토콜
  송신과 수신
    데이터그램을 캡슐화하여 만든 PPP는 프레임을 단편화하여 여러 링크로 분배
    모든 물리 링크에서 받은 프레임 조각을 재조합하여 원본 PPP 프레임을 구성
33
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 34
PPP 기능 프로토콜
PPP 대역폭 할당 프로토콜과 대역폭 할당 제어 프로토콜
  PPP MP는 링크 묶음이 항상 활성화되어야 하기 때문에 링크를 유지하는 데 많은 비용이 듬
  대역폭 할당 프로토콜(BAP, Bandwidth Allocation Protocol)
    링크 묶음 위에서 MP로 동작하는 장비들이 특정 링크를 묶음에 추가하거나 제거할 수 있도록 하는 프로토콜
  대역폭 할당 제어 프로토콜(BACP, Bandwidth Allocation Control Protocol)
    장비들이 BAP 사용 방법을 설정
34
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 35
PPP 기능 프로토콜
PPP 대역폭 할당 프로토콜과 대역폭 할당 제어 프로토콜
  링크 추가와 제거
    콜요청과 콜응답
      링크 묶음에 링크를 추가하고 새로운 물리 계층 링크를 초기화하고 싶은 장비는 콜요청 프레임을 보내고, 상대방 장비는 콜응답을 회신
    콜백요청과 콜백응답
      앞의 메시지 유형과 유사하지만, 상대방 장비가 새 링크를 추가하라는 요청을 보내기를 원할 때 쓰임
    콜상태표시와 콜상태응답
      링크 묶음에 새로운 링크를 추가하려는 시도를 한 장비는 그 링크의 상태를 콜상태표시 프레임으로 상대방에게 보고하고, 상대방 장비는 콜상태응답으로 회신
    링크제거요청과 링크제거응답
35
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 36
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 프레임 포맷
36
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (16진수 FF) |  | 제어 (16진수 03) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 정보 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 37
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 프레임 포맷
  프로토콜 필드 범위
    프로토콜 필드값의 첫 번째 옥텟이 짝수이고 두 번째 옥텟이 홀수여야 함(프로토콜 압축 시 필요)
37
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
프로토콜 필드 범위(16진수) | 설명
0000-3FFF | 관련 NCP가 존재하는 캡슐화된 네트워크 계층 데이터그램
4000-7FFF | 잘 쓰이지 않는 프로토콜을 포함한 데이터 그램으로 관련 NCP가 존재하지 않는 프로토콜
8000-BFFF | 0000-3FFFF 범위에 네트워크 계층 프로토콜 값에 대응하는 NCP 제어 프레임
C000-FFFF | LCP와 LCP 지원 프로토콜이 사용하는 제어 프레임

## Slide 38
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 프레임 포맷
  프로토콜 필드값
38
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
프로토콜 유형 | 프로토콜 필드값(16진수) | 프로토콜
캡슐화된 네트워크 계층 데이터 그램 | 0021 | 인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)
 | 0023 | OSI 네트워크 계층
 | 0029 | AppleTalk
 | 002B | Novell 인터네트워킹 패킷 교환(IPX)
 | 003D | PPP 다중링크 프로토콜(MP) 단편화 조각
 | 003F | NetBIOS 프레임(NBF/NetBEUI)
 | 004D | IBM Systems Network Architecture(SNA)
 | 0053 | (ECP와 PPP 암호화 알고리즘을 통해)암호화된 데이터
 | 0055 | PPP 다중링크에서 암호화된 개별 링크 데이터
 | 0057 | 인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6)
 | 00FB | PPP 다중링크에서 압축된 개별 링크 데이터
 | 00FD | (CCP와 PPP 압축 알고리즘을 통해)압축된 데이터
쓰이는 빈도가 적은 캡슐화된 프로토콜 | 4003 | CDPD Mobile Network Registration Protocol
 | 4025 | 광 채널(Fibre Channel)

## Slide 39
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 프레임 포맷
  프로토콜 필드값
39
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
프로토콜 유형 | 프로토콜 필드값(16진수) | 프로토콜
네트워크 제어 프로토콜(NCP) 제어 프레임 | 8021 | PPP 인터넷 프로토콜 제어 프로토콜(IPCP)
 | 8023 | PPP OSI 네트워크 계층 제어 프로토콜
 | 8029 | PPP AppleTalk 제어 프로토콜
 | 802B | PPP IPX 제어 프로토콜
 | 803F | PPP NetBIOS 프레임 제어 프로토콜
 | 804D | PPP SNA 제어 프로토콜
 | 8057 | PPP IPv6 제어 프로토콜
LCP와 기타 제어 프레임 | C021 | PPP 링크 제어 프로토콜(LCP)
 | C023 | PPP 비밀번호 인증 프로토콜(PAP)
 | C025 | PPP 링크 품질 보고서(LQR)
 | C02B | PPP 대역폭 할당 제어 프로토콜(BACP)
 | C02D | PPP 대역폴 할당 프로토콜(BAP)
 | C223 | PPP 챌린지 핸드셰이크 인증 프로토콜(CHAP)

## Slide 40
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 프레임 포맷
  PPP 필드 압축
    주소와 제어 필드 압축(ACFC, Address Control Field Compression)
      PPP에서 필요하지 않은 주소와 제어 필드를 낭비하는 것을 피하기 위한 기능
      압축된 프레임 여부를 판단할 때, 플래그 필드 다음에 있는 두 바이트의 값이 0xFF03이면 그것은 주소와 제어 필드가 압축되지 않음
    프로토콜 필드 압축(PFC, Protocol Field Compression)
      링크의 두 장비가 프로토콜 필드의 압축을 협상
      압축을 할 경우, 프로토콜 필드의 첫 바이트가 0일 경우 그 값을 보내지 않음
      수신 장비는 각 프레임의 프로토콜 필드의 첫 바이트가 짝수인지 홀수인지 여부를 검사해 압축 여부 판단
40
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 41
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 제어 프로토콜 프레임 포맷과 옵션 포맷
  PPP 제어 메시지 포맷
41
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | 데이터 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 42
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 제어 프로토콜 프레임 포맷과 옵션 포맷
  PPP 코드값과 제어 메시지
42
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
코드값 | 제어 메시지 | LCP | NCP | CCP와 ECP
1 | 설정요청 | ∨ | ∨ | ∨
2 | 설정승인 | ∨ | ∨ | ∨
3 | 설정비승인 | ∨ | ∨ | ∨
4 | 설정거부 | ∨ | ∨ | ∨
5 | 종료요청 | ∨ | ∨ | ∨
6 | 종료승인 | ∨ | ∨ | ∨
7 | 코드거부 | ∨ | ∨ | ∨
8 | 프로토콜거부 | ∨ |  | 
9 | 에코요청 | ∨ |  | 
10 | 에코응답 | ∨ |  | 
11 | 버림요청 | ∨ |  | 
12 | 식별 | ∨ |  | 
13 | 남은 시간 | ∨ |  | 
14 | 리셋요청 |  |  | ∨
15 | 리셋승인 |  |  | ∨

## Slide 43
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 일반 제어 프로토콜 프레임 포맷과 옵션 포맷
  PPP 제어 메시지 옵션 포맷
43
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | 옵션 1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 옵션 2 |  |  |  | 
기타 옵션 또는 데이터 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호(FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 44
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PAP 프레임 포맷
  PPP PAP 인증요청 프레임 포맷
44
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | Peer ID 길이 |  | Peer ID |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 비밀번호 길이 |  | 
비밀번호 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 45
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PAP 프레임 포맷
  PPP PAP 프레임 포맷
45
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
코드값 | 프레임 유형 | 데이터 필드
1 | 인증요청 | 인증을 위한 사용자 이름과 비밀번호
2 | 인증승인 | 임의의 데이터 문자열을 전송하거나 인증 성공이나 실패를 알림
3 | 인증비승인 | 

## Slide 46
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PAP 프레임 포맷
  PPP PAP 인증승인과 인증비승인 프레임 포맷
46
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | Msg-Length |  | 메시지 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 47
PPP 프로토콜 프레임 포맷
CHAP 프레임 포맷
  PPP CHAP 챌린지와 응답 프레임 포맷
47
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | 값 크기 |  | 값 |  |  |  | 
 |  | 이름 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 48
PPP 프로토콜 프레임 포맷
CHAP 프레임 포맷
  PPP CHAP 프레임 포맷
48
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
코드값 | 프레임 유형 | 데이터 필드
1 | 챌린지 | 챌린지
2 | 응답 | 암호화된 챌린지 텍스트
3 | 성공 | 인증 성공 여부
4 | 실패 | 

## Slide 49
PPP 프로토콜 프레임 포맷
CHAP 프레임 포맷
  PPP CHAP 성공과 실패 프레임 포맷
49
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (첫째 바이트) |  | 
프로토콜 (둘째 바이트) |  | 코드(유형) |  | 식별자 |  | 길이 (첫째 바이트) |  | 
길이 (둘째 바이트) |  | 메시지 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 

## Slide 50
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 다중링크 프레임 포맷
  PPP MP 긴 단편화 프레임 포맷
50
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (16진수 00) |  | 
프로토콜 (16진수 3D) |  | 플래그 |  | 순서번호 (바이트 1과 2) |  |  |  | 
순서 번호 (바이트 3) |  | 단편화 데이터 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 
0 | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
단편화 시작(B) |  | 단편화 끝(E) |  | 예약 |  |  |  | 

## Slide 51
PPP 프로토콜 프레임 포맷
PPP 다중링크 프레임 포맷
  PPP MP 짧은 단편화 프레임 포맷
51
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
플래그 (16진수 7E) |  | 주소 (2진수 11111111) |  | 제어 (2진수 00000011) |  | 프로토콜 (16진수 00) |  | 
프로토콜 (16진수 3D) |  | 플래그 | 순서번호 (바이트 1과 2) |  |  |  |  | 
 |  | 단편화 데이터 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
패딩 |  | 프레임 검사 순서번호 (FCS, Frame Check Sequence) (4바이트가 될 수도 있음) |  |  |  | 플래그 (16진수 7E) |  | 
0 | 1 | 2 |  | 4
단편화 시작(B) | 단편화 끝(E) | 예약 |  | 

## Slide 52
52
감사합니다
TCP/IP 완벽 가이드
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.