## Slide 1
Sa-Rang Wi (sarang@pel.smuc.ac.kr)
Protocol Engineering Lab., Sangmyung University
TCP/IP완벽가이드
20장~23장 인터넷 프로토콜 버전 4-2

## Slide 2
Content
IP 클래스 비사용 주소지정
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP라우팅과 멀티캐스팅
2
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 3
3
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
클래스 단위 주소지정의 문제점
  비효율적인 주소공간 사용
    클래스 단위 주소 블록 내에서 동작하기 때문(C블록 : 254, B주소블록 : 65,534)
    2000개의 IP주소를 필요로 하는 기관이 클래스 B블록 요구 시 서브네팅으로 좀더 효율적으로 자신의 블록 관리 하지만 62,000개가 넘는 주소(전체의 약 97%)를 낭비함
  인터넷 라우팅 테이블의 급격한 증가
    하나의 클래스 B 네트워크를 10개의 클래스 C 네트워크로 대체하게 되면은 라우터가 10배의 항목 관리하게 됨
해결책 : 주소 클래스 제거
  클래스를 완전히 제거한 클래스 비사용 할당 방법
IP 클래스 비사용 주소지정

## Slide 4
4
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
클래스 비사용 주소지정?
  특정 네트워크를 서브넷으로 분해하는 대신 네트워크를 병합하여 더 큰 ‘슈퍼넷’을 만드는 것
슈퍼네팅 : 인터넷 서브네팅
  여러 개의 IP 네트워크 주소를 하나의 IP 주소로 결합한 것.
  슈퍼네팅은 라우팅 테이블의 엔트리 수를 감소.
  (ex)내부 네트워크, CIDR 주소 체계)
서브네팅과 슈퍼네팅의 차이점
  클래스의 여부
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: 클래스 비사용 주소지정이란~`을 의미

## Slide 5
CIDR(클래스 비사용 도메인간 라우팅:Classless Inter-Domain Routing)
    IP주소지정 + 라우팅 체계를 다룸
      코어 라우터로 전송되는 라우팅 정보의 양을 줄이기 위해 라우터들이 경로를 그룹화
        - 코어라우터 : 대규모 네트워크의 중심이 되는 라우터
    다양한 크기,다중 단계, 계층 구도
      CIDR을 사용하는 다수의 IP 네트워크들은 해당 그룹의 외부 네트워크들에게 하나의 커다란 엔티티(entity)로 보이게 됨
5
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 클래스 비사용 주소지정

## Slide 6
6
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
CIDR 슬래시 표기법
  클래스 개념이 없기 때문에 주소만으로 호스트ID와 네트워크 ID를 구분 불가
    서브넷 마스크
    네트워크 크기(접두사 길이)를 보여주기 위해 IP주소 뒤의 슬래시 다음에 네트워크 ID(접두사)로 사용할 비트 수를 덧붙임
    184.13.152.0/22 를 보면 네트워크 ID : 22비트, 호스트 ID : 10비트
0
8
16
24
32
클래스 비사용 네트워크
184.13.152.0/22
22비트의 접두사(네트워크 ID)와
10비트의 호스트 ID
/22네트워크의
2진 서브넷 마스크
2진 서브넷 마스크를
부점 10진 형식으로 변환
(255.255.252.0)
10111000 | 00001101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 13 | 152 | 0
11111111 | 11111111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 255 | 252 | 0
※ 슬래시 표기법과 동일한 서브넷 마스크
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: 32비트 2진 서브넷 마스크가 아닌 슬래시 표기법(CIDR표기법이라고도부름)을 사용한다.

## Slide 7
7
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
주소 계층 구조
  클래스 단위 주소지정방법에서 주소 계층 구조가 오직 2단계에 불과
    인터넷 할당번호관리기관(IANA)이 모든사람에게 네트워크 ID나눠줌
    그것을 받은 사람은 호스트 ID 부여
  CIDR 계층이 단계적으로 할당
IANA
(인터넷 할당 번호 관리 기관)
대륙별 주소 관리 기구
APNIC
(아태 지역)
ARIN
(북미 지역)
LACNIC
(남미 지역)
RIPE NCC
(유럽+중동 지역)
AfriNIC
(아프리카 지역)
국가 인터넷 레지스트리(NIR, National Internet reg-istries)
지역 인터넷 레지스트리(LIR, Local Internet registries)
IP 클래스 비사용 주소지정
KRNIC(대한한국 인터넷 주소 관리 기관 :Korean Network Information Center )
Notes: CIDR이 클래스 단위 주소 지정방식보다 나아짐 계층적으로 구조가 변화 되었습니다.

## Slide 8
8
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
클래스 단위 주소지정 과 클래스 비 사용 주소지정의 공통점
  사설 주소 블록
    인터넷에 직접 라우팅 되지 않지만 공인 주소를 가지고 있지 않은 IP 주소
  특수 의미갖는 주소
    일부 네트워크 ID와 호스트 ID 패턴에 할당된 특수의미 변동 無
    Ex) (호스트 ID : 0)->네트워크 전체,(호스트 ID : 1)->브로드 캐스트
  루프백 주소
    127.0.0.0 루프백 기능 예약(CIDR 127.0.0.0/8)
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: 디버깅하기 위해서 사용되는

## Slide 9
클래스 비사용 주소지정의 장점
  CIDR은 클래스 단위 주소지정 방법에 비해 여러 장점 존재
    효율적인 주소공간 할당 : 임의의 2의 지수승 크기의 주소블록 할당 가능
    클래스 뷴균형 제거
    효율적인 라우팅 항목 관리
    별도의 서브네팅 방법이 필요 없음
9
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: 일부주소공간이 다른 공간에 비해 훨씬 많이 쓰이는 문제가 발생하지 않으며
다중수준의 계층 구조는 소수의 라우팅 항목이 다수의 네트워크를 표헌할수 있게해서
인터넷 자체에 서브네팅개념을 구현해서

## Slide 10
10
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
CIDR 주소 블록과 동등한 클래스 단위 주소(1)
  IP주소를 임의의 네트워크 ID, 호스트 ID로 나눌 수 있음
  네트워크 크기는 네트워크 ID에 쓰이는 비트수/호스트 ID에 쓰이는 비트수와 균형관계
네트워크 ID 비트 수 | 호스트 ID 비트 수 | 네트워크별 호스트 수 | 슬래시로 표시한 접두사 길이 | 동등한 서브넷 마스크 | 동등한 클래스 단위 네트워크의 수 |  | 
 |  |  |  |  | 클래스A | 클래스B | 클래스C
1 | 31 | 2,147,483,646 | /1 | 128.0.0.0 | 128 | - | -
2 | 30 | 1,073,741,822 | /2 | 192.0.0.0 | 64 | - | -
3 | 29 | 536,870,910 | /3 | 224.0.0.0 | 32 | - | -
4 | 28 | 268,435,454 | /4 | 248.0.0.0 | 16 | - | -
5 | 27 | 134,217,726 | /5 | 252.0.0.0 | 8 | - | -
6 | 26 | 67,108,862 | /6 | 254.0.0.0 | 4 | - | -
7 | 25 | 33,554,430 | /7 | 254.0.0.0 | 2 | - | -
8 | 24 | 16,777,214 | /8 | 255.0.0.0 | 1 | 256 | -
9 | 23 | 8,388,606 | /9 | 255.128.0.0 | 1/2 | 128 | -
10 | 22 | 4,194,302 | /10 | 255.192.0.0 | 1/4 | 64 | -
IP 클래스 비사용 주소지정

## Slide 11
11
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
네트워크 ID 비트 수 | 호스트 ID 비트 수 | 네트워크별 호스트 수 | 슬래시로 표시한 접두사 길이 | 동등한 서브넷 마스크 | 동등한 클래스 단위 네트워크의 수 |  | 
 |  |  |  |  | 클래스A | 클래스B | 클래스C
11 | 21 | 2,097,150 | /11 | 255.224.0.0 | 1/8 | 32 | -
12 | 20 | 1,048,574 | /12 | 255.240.0.0 | 1/16 | 16 | -
13 | 19 | 524,286 | /13 | 255.248.0.0 | 1/32 | 8 | -
14 | 18 | 262,142 | /14 | 255.252.0.0 | 1/64 | 4 | -
15 | 17 | 131,070 | /15 | 255.254.0.0 | 1/128 | 2 | -
16 | 16 | 65,534 | /16 | 255.255.0.0 | 1/256 | 1 | 256
17 | 15 | 32,766 | /17 | 255.255.128.0 | - | 1/2 | 128
18 | 14 | 16,382 | /18 | 255.255.192.0 | - | 1/4 | 64
19 | 13 | 8,190 | /19 | 255.255.224.0 | - | 1/8 | 32
20 | 12 | 4,094 | /20 | 255.255.240.0 | - | 1/16 | 16
21 | 11 | 2,046 | /21 | 255.255.248.0 | - | 1/32 | 8
22 | 10 | 1,022 | /22 | 255.255.252.0 | - | 1/64 | 4
23 | 9 | 510 | /23 | 255.255.254.0 | - | 1/128 | 2
CIDR 주소 블록과 동등한 클래스 단위 주소(2)
IP 클래스 비사용 주소지정

## Slide 12
네트워크 ID 비트 수 | 호스트 ID 비트 수 | 네트워크별 호스트 수 | 슬래시로 표시한 접두사 길이 | 동등한 서브넷 마스크 | 동등한 클래스 단위 네트워크의 수 |  | 
 |  |  |  |  | 클래스A | 클래스B | 클래스C
24 | 8 | 254 | /24 | 255.255.255.0 | - | 1/256 | 1
25 | 7 | 126 | /25 | 255.255.255.128 | - | - | 1/2
26 | 6 | 62 | /26 | 255.255.255.192 | - | - | 1/4
27 | 5 | 30 | /27 | 255.255.255.224 | - | - | 1/8
28 | 4 | 14 | /28 | 255.255.255.240 | - | - | 1/16
29 | 3 | 6 | /29 | 255.255.255.248 | - | - | 1/32
30 | 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | - | - | 1/64
12
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
CIDR 주소 블록과 동등한 클래스 단위 주소(3)
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: /31 점대점 링크에 쓰이는 이경우에는 수신자가 명확하며 브로드 캐스트가 불필요하기 때문이다.

## Slide 13
13
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP CIDR 주소지정 예
  /15 CIDR 주소블록을 계층적으로 나눔
서브 서브 네트워크 1-0, 71.95.0.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 510 개를
포함한 32개의 /23 블록으로 나뉨
서브 서브 네트워크 1-1, 71.95.64.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 254 개를
포함한 64개의 /24 블록으로 나뉨
서브 서브 네트워크 1-2, 71.95.128.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 126 개를
포함한 128개의 /25 블록으로 나뉨
서브 서브 네트워크 1-3, 71.95.192.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 62 개를
포함한 256개의 /26 블록으로 나뉨
서브네트워크 0
71.94.0.0/16
65,534 호스트
전체 네트워크
71.94.0.0/15
131.070 호스트
IP 클래스 비사용 주소지정
Notes: /15블록을 갖고있는 ISP가 계층적으로 주소를 나누는 한 가지 방법을 보여준다 먼저 주소 블록은 두개의 /16블록으로 분할되고 하나는 예비용으로 남겨두고 다른 하느는 4개의 /18블록으로 분할한다.이들 블록은 각각 62,126,254,510개의 호스트를 필요로 하는 기관에 할당된다

## Slide 14
14
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 호스트 ID (17비트, 131,070 호스트)
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65,534 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,534 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,382 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510 호스트
1차 분할 : 71.94.0.0/15를 2개의 /16 서브네트워크로 나눔
전체 네트워크
71.94.0.0/15
서브 네트워크
71.94.0.0/16
서브 네트워크
71.95.0.0/16
서브서브넷 1-0
71.95.0.0/18
서브서브 서브넷 1-0-0
71.95.0.0/23
서브서브 서브넷 1-0-31
71.95.62.0/23
2차 분할 : 서브네트워크 1(71.95.0.0/16)을
4개의 /18 서브서브 네트워크로 나눔
3차 분할 : 서브서브네트워크 1-0(71.95.0.0/18)을
32개의 /23 서브서브 서브네트워크로 나눔
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16,382 호스트
서브서브넷 1-1
71.95.64.0/18
CIDR을 이용한 계층적 주소 분할
대형기관
최대 510주소를 필요로
32개의 서로 다른 네트워크
IP 클래스 비사용 주소지정
서브 서브 네트워크 1-0, 71.95.0.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 510 개를
포함한 32개의 /23 블록으로 나뉨
Notes: 대형기관 최대 510개의 주소를 필요로 하는 기관은 /23개의 서로다른 /23 네트워크를 얻을수 있다.
비트 16은 이제 네트워크 주소의 일부이기때문에 이 네트워크는/16이 된다.
3

## Slide 15
15
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,382 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 호스트
서브서브넷 1-2
71.95.128.0/18
서브서브 서브넷 1-2-0
71.95.128.0/25
서브서브 서브넷 1-2-127
71.95.191.128/25
3차 분할 : 서브서브네트워크 1-2(71.95.128.0/18)을
128개의 /25 서브서브 서브네트워크로 나눔
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,382 호스트
서브서브넷 1-3
71.95.192.0/18
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 호스트
서브서브 서브넷 1-3-0
71.95.192.0/26
서브서브 서브넷 1-3-255
71.95.255.192/26
3차 분할 : 서브서브네트워크 1-3(71.95.192.0/18)을
256개의 /26 서브서브 서브네트워크로 나눔
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 호스트
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254 호스트
서브서브 서브넷 1-1-0
71.95.64.0/24
서브서브 서브넷 1-1-63
71.95.64.0/24
3차 분할 : 서브서브네트워크 1-1(71.95.64.0/18)을
64개의 /24 서브서브 서브네트워크로 나눔
IP 클래스 비사용 주소지정
중규모 기관
최대 254주소를 필요
64개의 서로 다른 네트워크
소형 기관
최대 126주소를 필요
128개의 서로 다른 네트워크
초소형 기관
최대 62주소를 필요
256 개의 서로 다른 네트워크
서브 서브 네트워크 1-1, 71.95.64.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 254 개를
포함한 64개의 /24 블록으로 나뉨
서브 서브 네트워크 1-2, 71.95.128.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 126 개를
포함한 128개의 /25 블록으로 나뉨
서브 서브 네트워크 1-3, 71.95.192.0/18
16,382 호스트, 각각 호스트 62 개를
포함한 256개의 /26 블록으로 나뉨
Notes: 이런식으로 세분화하는 방법을 통해 매우 작은 고객을 위해서라도 서브 네트워크를 나눌수 있다.

## Slide 16
16
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 클래스 비사용 주소지정
클래스, 서브넷, CIDR 하나의 네트워크에서 같이 사용 가능한가?
  YES
  서브넷 CIDR 내부의 라우터는 내부에서만 움직이고 다른 로컬 라우터와 인터넷의 주요 라우터는 알 필요 없음 그래서 같은 네트워크 내에서 사용 가능

## Slide 17
Content
IP 클래스 비사용 주소지정
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP라우팅과 멀티캐스팅
17
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 18
18
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
상위
계층
TCP/
UDP
1계층
2계층
IP
TCP/
UDP
1계층
2계층
IP
상위계층 헤더
상위계층
(애플리케이션)데이터
상위계층 헤더
상위계층
(애플리케이션)데이터
상위계층 헤더
상위계층
(애플리케이션)데이터
상위계층 헤더
상위계층
(애플리케이션)데이터
상위
계층
TCP/UDP 헤더
TCP/UDP 헤더
TCP/UDP 헤더
IP 헤더
IP 헤더
2계층 푸터
2계층 헤더
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
상위계층 메시지
4 계층 TCP 세그먼트 / UDP 데이터그램
3계층 IP 패킷
2계층 프레임
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 캡슐화
Notes: 우편물을 봉투에 넣어서 보내는 방법과 유사한데
상위 계층 메시지 TCP or UDP메세지로 패키징 되고 그것은 다시 IP 데이터그램의 페이로드(캡슐화된 데이터)가 된다. IP 데이터그램은 2계층으로 전달되어 LAN,WAN WLAN 프레임으로 캡슐환된다. 그리고 물리계층에서 비트로 변환된다.

## Slide 19
19
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 일반 포맷
  헤더(header) 와 페이로드(payload)로 나뉨
    헤더 : 주소, 제어 필드 (최소 20바이트)
    페이로드 : 전송할 데이터

## Slide 20
20
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IPv4 데이터그램 포맷
버전 | IHL | 서비스유형(TOS) |  | 전체길이(TL) |  |  |  | 
식별자 |  |  |  | 플래그 | 단편화 오프셋 |  |  | 
TTL |  | 프로토콜 |  | 헤더 체크섬 |  |  |  | 
출발지 주소 |  |  |  |  |  |  |  | 
목적지 주소 |  |  |  |  |  |  |  | 
옵션 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
데이터 |  |  |  |  |  |  |  | 
0
4
8
12
16
20
24
28
32
우선순위 | 지연 | 처리율 | 신뢰성 | 예약
예약 | DF | MF
0
4
8
0
3
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
Notes: 20바이트 고정됀 IP 헤더이고 다음에 선택적 옵션부분 따라오며 그 뒤에 실제 데이터 붙는다.

## Slide 21
21
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
버전 | 1/2(4비트) | 데이터그램을 만드는데 쓰인 IP 버전을 나타냄. IPv4에서 이 값은 4. 이 필드는 서로 다른 버전의 IP를 운영하고 있을지도 모르는 장비간의 호환성을 보장한다. 일반적으로 IP의 구형버전을 운영하는 장비는 신형버전에서 생성한 데이터그램을 거부하는 경우가 많다. 왜냐하면 구형버전이 신형버전의 데이터그램을 적절히 처리하지 못할 가능성이 높기 때문이다.
IHL | 1/2(4비트) | IP헤더 길이를 32비트 워드 단위로 지정한다. 이것은 모든 옵션 필드와 패딩의 길이를 포함한다. 아무 옵션이 없을 경우에 이 필드의 값은 5이다.(5개의 32비트 워드 = 5*4=20바이트 ).이 필드를 TL 필드와 비교해보라
TOS | 1 | 서비스 품질기능(예 : IP데이터그램에 우선 순위를 줘서 전송) 을 제공하기 위한 정보를 전달하는 필드. 이 필드는 원래 의도만큼 널리 쓰이지 않았으며 21장의 “IP데이터그램 서비스 유형(TOS) 필드” 절에서 설명하였듯이 차등화 서비스(DS)라는 기술에서는 의미가 다시 정의됐다.
TL | 2 | IP데이터그램의 전체길이를 바이트단위로 지정한다. 이 필드의 크기는 16비트이기 때문에 IP 데이터그램의 최대 길이는 65,535바이트이다. 대부분의 IP데이터그램 크기는 그보다 훨씬 작다
식별자 | 2 | 이 필드는 특정 메시지에 속한 각 단편과 연관된 16비트 값을 포함한다. 원래 단편화 되지 않은 채로 전송된 데이터그램일 경우에도 중간의 라우터가 혹시 단편화를 할 경우에 사용할 수 있도록 이 필드가 채워져 있다. 수신자는 이 필드를 이용하여 서로 다른 메시지로부터 온 단편화 패킷을 실수로 조합하지 않고 메시지를 재조합 할 수 있다. 이것이 필요한 이유는 IP데이터그램의 수신순서가 보장되지 않기 때문에 여러 메시지에서 온 단편화된 패킷이 섞일 수 있기 때문이다.(22장 IP메세지 단편화 참고)
플래그 | 3/8(3비트) | 3개의 제어 플래그로 이들 중 2개는 단편화를 관리하는데 쓰이며(22장 참고), 나머지1개는 예약돼 있다. ( 표2 참조)
인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)데이터그램 포맷(표1-1)

## Slide 22
22
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
단편화 오프셋 | 1 5/8(13비트) | 메시지 단편화가 일어날 때 이 필드는 전체 메시지 안에서 이 데이터의 위치, 또는 오프셋을 8바이트(64비트)단위로 나타낸다. 맨 처음 단편의 오프셋은 0이다.(이 필드 사용에 대한 더 자세한 정보는 27장 단편화부분)
TTL | 1 | 이 필드는 데이터그램이 네트워크에서 얼마나 오래 살아남을 수 있는지를 라우터 홉 수 로 나타낸다. 각 라우터는 데이터그램을 다음 홉으로 전달하기 전에 TTL 필드를 1만큼 감소시킨다. TTL 필드 값이 0으로 떨어진 데이터그램은 너무 많은 경로를 거쳐왔기 때문에 버려진다
프로토콜 | 1 | 데이터그램에서 운반하는 상위 계층 프로토콜(일반적으로 전송계층 프로토콜이거나 캡슐화된 네트워크 계층 프로토콜 임)을 식별한다. 표3은 이 필드에 들어올 수 있는 프로토콜 값을 보여준다. 이 값은 원래 IETF 의 RFC 1700”할당번호” 표준에 의해서 정의됐으며 지금은 인터넷 할당번호 관리기관(IANA)에서 관리되고 있다.
헤더 체크섬 | 2 | 전송 중 오류를 방지하기 위해 헤더에 대한 체크섬을 계산한다. 이것은 이더넷과 같은 데이터링크 계층 기술에서 사용하는 복잡한 순환잉여검사(CRC)코드가 아니라 단지 16비트 체크섬에 불과하다. 이 값은 헤더 바이트들을 워드(2바이트)로 나눈 뒤 그 워드들을 단순히 더해서 계산한다. 이때 데이터가 아닌 오직 헤더만이 계산에 쓰인다. 각 홉에서 데이터그램을 수신하는 장비는 동일한 체크섬 계산을 수행하며 계산 값과 헤더에 포함된 체크섬이 다를 경우에는 데이터그램이 손상된 것으로 판단하고 데이터그램을 버린다.
출발지 주소 | 4 | 이것은 데이터그램을 처음 송신한 장비의 32비트 IP주소이다. 주목할 것은 라우터와 같은 중간에 위치한 장비도 데이터그램을 다루기는 하지만 자신의 주소를 이 필드에 넣지는 않는다는 것이다.- 이 필드에 있는 주소는 항상 최초에 데이터그램을 송신한 장비의 주소이다.
목적지 주소 | 4 | 이것은 데이터그램의 목적지 장비의 32비트 IP주소이다..출발지 주소와 마찬가지로 목적지 주소에서도 라우터 같이 중간에 위치한 장비가 데이터그램의 임시 목적지가 될 수 있지만 , 이 필드는 항상 최종목적지를 지정하는데 쓰인다.
인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)데이터그램 포맷(표1-2)

## Slide 23
23
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
옵션 | 가변적 | 일부 IP 데이터그램에서 표준 헤더 뒤에 올 수 있는 하나 이상의 옵션 유형
패딩 | 가변적 | 하나 이상의 옵션이 IP 헤더에 포함됐는데 그 옵션비트 수가 32의 배수가 아닐 경우에는 헤더 길이를 32 비트(4바이트)이 배수로 맞추기 위해 0비트 패딩이 추가된다.
데이터 | 가변적 | 이것은 데이터그램에서 전송할 데이터로 전체 상위 계층 메시지이거나 아니면 단편화된 메시지의 일부이다.
인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)데이터그램 포맷(표1-3)
IPv4 플래그 하위 필드(표2)
하위 필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
예약 | 1/8(1비트) | 쓰이지 않음
DF | 1/8(1비트) | 1로 설정됐다는 것은 이 데이터그램을 단편화하지 말라는 것을 나타낸다. 단편화 절차는 일반적으로 상위 계층에게 보이지 않기 때문에 대부분의 프로토콜은 이 필드에 신경 쓰지 않으며 값도 설정하지 않는다. 하지만 이 필드는 링크의 최대 전송단위(MTU)를 검사하는데 쓰인다.
MF | 1/8(1비트) | 0으로 설정됐다는 것은 이것이 메시지의 마지막 단편이라는 것을 나타내며 1로 설정됐다는 것은 단편화된 메시지의 일부분이 아직 남아있다는 것을 나타낸다. 만약 단편화가 일어나지 않을 경우에는 단편이 오직 1개(전체 메시지) 밖에 없기 때문에 이 플래그는 0으로 설정된다. 단편화가 일어날 경우에는 수신자가 단편의 끝 지점을 파악할 수 있도록 최종 단편을 제외한 모든 단편에 이 플래그가 1로 설정된다.

## Slide 24
24
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IPv4 프로토콜 하위 필드(표3)
값(16진수) | 값(10진수) | 프로토콜
00 | 0 | 예약
01 | 1 | ICMP
02 | 2 | IGMP
03 | 3 | GGP
04 | 4 | IP-in-IP 캡슐화
06 | 6 | TCP
08 | 8 | EGP
11 | 17 | UDP
32 | 50 | 보안 페이로드 캡슐화(ESP) 확장 헤더
33 | 51 | 인증 헤더(AH) 확장헤더

## Slide 25
25
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP데이터그램 TTL(Time to Live) 필드
  8비트 크기의 필드
  20 옥텟 중 8번째 옥텟
  TTL필드는 네트워크를 라우팅 루프로부터 보호하는 주요 방법 중 하나
  데이터그램이 무한히 인터넷을 방황하지 않도록 하기 위해서 고안(라우팅 루프)
  필드는 데이터그램의 최대 홉 수 나타냄
  필드의 쓰임
    라우터는 데이터그램을 처리할 때마다 TTL 필드를 1만큼 감소.
    그 결과로 나온TTL값이 0이 되면 그 데이터그램은 만료됐기 때문에 버려지며 일반적으로 메시지의 최초 송신자에게 ICMP(Internet Control Message Protocol) 시간 초과(time Exceeded) 메시지가 전송

## Slide 26
26
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP데이터그램 서비스 유형(TOS,Type of Service) 필드
  IP데이트그램 전달을 위한 특정 서비스품질(QoS,Quality-of-service)기능을 제공하기 위해 고안된 1바이트 필드
  라우터가 패킷을 어떻게 처리 할 것인가를 규정
하위 필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
우선순위 | 3/8(3비트) | 데이터그램의 우선순위를 나타내는 필드. 최저 우선순위에서 최고 우선순위까지 8개의 값 존재. 000 : 일반(Routine) 001 : 우선적(Priority) 010 : 긴급(Immediate) 011 : 높음(Flash) 100 : 매우높음(Flash Override) 101 : CRITIC/ECP 110 : 인터네트워크 제어 111 : 네트워크 제어
D(지연) | 1/8(1비트) | 일반적인 전달지연을 허용할 경우 0. 낮은 연결지연이 필요한 경우에는 1.
T(처리율) | 1/8(1비트) | 일반적인 전달출력이 허용할 경우에는 0. 높은 전달 출력이 필요한 경우 1.
R(신뢰성) | 1/8(1비트) | 일반적인 전달 신뢰도를 허용 할 경우 0. 높은 전달 신뢰도가 필요할 경우 1.
예약됨 | 2/8(2비트) | 쓰이지 않음
우선순위 | 지연 | 처리율 | 신뢰성 | 예약
0
4
8

## Slide 27
27
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP데이터그램 서비스 유형(TOS,Type of Service) 필드
  실제로 인터네트워상에서는 사용되지 않는다.
    나에게는 우선순위로 처리해야 하는 데이터라 하더라도 다른 호스트에게는 그렇지 않아서 우선순위 적용이 불가하다. 라우터가 TOS에 적힌 수를 무시한다.
  하지만, 하나의 네트워크상에서는 라우터에게 미리 정의해놓은 후 우선순위를 적용할 수 있다.
보충

## Slide 28
28
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 옵션
  출발지,목적지주소,단편화 제어 인자,길이정보+(옵션)
하위 필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
옵션 유형 | 1 | 옵션 유형 하위필드는 다음 표와 같이 3개의 하위필드로 다시 세분화
옵션 길이 | 0 또는 1 | 가변길이 옵션의 경우, 전체 옵션의 길이(이 표의 3개 하위필드를 모두 포함한)를 바이트로 나타냄
옵션 데이터 | 0 또는 가변적 | 가변 길이 옵션의 경우, 옵션의 일부로 전달할 데이터를 포함
하위 필드 이름 | 크기(바이트) | 설명
복사플래그 | 1/8(1비트) | 데이터그램이 단편화 될때 옵션을 모두 단편에 복사해야 할 경우 1로설정, 단편에는 복사할 필요가 없을 때 0으로 설정
옵션클래스 | 2/8(2비트) | 옵션이 속한 일반범주를 명시하는 4개 값 중 하나를 지정. 실제로 쓰이는 값은 0(제어옵션)과 2(디버깅과 측정)두가지가있음
옵션번호 | 5/8(5비트) | 옵션의 종류지정. 두 옵션 클래스 각각에 대해 32개의 서로 다른 값을 지정할 수있다. 이들 중 일부가 다른 값보다 많이 쓰인다.(표3 참고)
옵션유형 |  | 옵션길이 |  | 옵션데이터 |  |  | 
0
4
8
12
16
20
24
28
32
복사 플래그 | 옵션 클래스 | 옵션번호 | 
0
4
8
표1 : IPv4 옵션포맷
표2 : Ipv4 옵션: 옵션유형하위필드
Notes: 모든 IP데이터그램은 변하지않는 필드에 덛붙여 IP가 데이터그램을 더 유연하게 처리할수 있도록 하기 위한 옵션을 추가했다.

## Slide 29
29
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
널리쓰이는 IPv4 옵션(표3-1)
옵션 클래스 | 옵션 번호 | 길이 (바이트) | 옵션이름 | 설명
0 | 0 | 1 | 옵션목록 끝 | 옵션 목록의 끝은 표시하는데 쓰이는, 단지 하나의 0바이트를 포함하는 옵션
0 | 1 | 1 | 동작없음 | 필요할 경우 특정 옵션을 32비트 경계에 정렬하기 위해 내부적으로 패딩하는 데 쓰이는 “더미 옵션”
0 | 2 | 11 | 보안 | 군대에서 IP 데이터그램의 보안 등급을 지정하는데 쓰이는 옵션
0 | 7 | 가변적 | 경로 기록 | 데이터그램의 경로를 헤더 자체에 기록하는 데 쓰인다. 출발지 장비가 이 옵션을 설정한 채로 데이터그램을 보내면 그 데이터그램을 처리하는 각 라우터는 자신의 IP 주소를 이 옵션에 추가한다. 최종 수신 장비는 이 IP 주소 목록을 보고 데이터그램이 거쳐 온 경로를 확인 할 수 있다. 여기서 이 옵션의 길이는 최초 송신 장비에서 지정한다는 것에 주목. 이 옵션은 데이터그램이 라우팅되는 도중 확장될수 없으며 만약 최종 목적지에 도달하기 전에 다 찰 경우 오직 일부경로만이 기록된다
2 | 4 | 가변적 | 시간 | 경로 기록 옵션과 유사하게 동작하지만 이번에는 각 장비가 IP 주소대신 시간정보를 기록한다. 그래서 최종 수신 장비는 데이터그램이 라우터 사이를 이동하는데 걸린 시간을 확인 할 수 있다. 경로기록 옵션과 마찬가지로 이 옵션의 길이는 최초로 송신장비에서 설정하며 중간 경유 장비에 의해 확장될수 없다.

## Slide 30
옵션 클래스 | 옵션 번호 | 길이 (바이트) | 옵션이름 | 설명
0 | 3 | 가변적 | Loose 소스라우팅 | IP 데이터그램 소스 라우팅에 쓰이는 두 옵션 중 하나
0 | 9 | 가변적 | Strict 소스라우팅 | IP 데이터그램 소스 라우팅에 쓰이는 두 옵션중 하나
2 | 18 | 12 | Traceroute | RFC 1393 에서 설명하는 Traceroute 유틸리티의 개선된 버전에 사용. Traceroute : 도구를 실행하는 클라이언트가 인터넷 망을 거쳐 타겟으로 연결된 라우터를 기록하는 도구
30
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
널리쓰이는 IPv4 옵션(표3-2)
소스라우팅(source routing)
  데이터그램 최초 송신장비가 데이터그램이 지나가야 할 네트워크 경로를 지정하는 것
  Strict 소스 라우팅의 경우
    라우터가 소스 라우티을 실패하면 무조건 실패한 내용을 출발지로 보냄
  Loose 소스 라우팅의 경우
    라우터가 라우팅을 실패하면 자신이 알고있는 경로로 라우팅을 함

## Slide 31
Content
IP 클래스 비사용 주소지정
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP라우팅과 멀티캐스팅
31
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 32
32
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP 데이터그램 데이터 전달
  상위 계층에서 받은 데이터 IP 데이터그램으로 캡슐화
  캡슐화 데이터그램 데이터링크 계층으로 전달 뒤 물리계층으로 전달
  -> 이때, 각 데이터그램이 하위 계층 기술의 프레임 포맷 안에 들어갈 정도로 작아야 함.
    (물리네트워크(ex)근거리(LAN)연결, 무선(LAN)링크, 전화접속연결)는 고유의 프레임 포맷
    가짐. 각 포맷은 단일 프레임으로 보낼 수 있는 데이터 양에 제한을 두기 때문)
데이터그램 단편화
  데이터그램의 크기가 MTU보다 크면, MTU의 크기에 맞게 그 데이터를 나누는 것
    MTU(최대 전송 단위 : maximum transmission unit) : 물리 네트워크로 전달 될 수 있는 최대 IP 데이터그램의 크기
단편화 필요!
장비 A
장비 B
MTU 3,300
MTU 1,300
Notes: 인터넷 프로토콜 (IP)의 주요 역할은 인터네트워크 장비간에 데이터를 전달하는 것이다.
장비A에서 라우터까지 3300 바이트이지만 라우터에서 장비B까지는 1300 바이트에 불과하다 그래서 단편화해야함

## Slide 33
33
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
장비 A
장비 B
로컬링크
MTU 3,300
라우터 연결
MTU 1,300
로컬링크
MTU 3,300
IP 데이터그램
12,000 바이트
IPv4 데이터그램 다중 단계 단편화
Notes: 이동중에 물리 네트워크의 MTU가 1300바이트에 불과한 두 라우터 사이를 통과해야 할수도 있다.

## Slide 34
34
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
인터넷 최소 MTU : 576 바이트
  RFC 791에 지정된 최소 크기
  적어도 512바이트의 데이터 블록과 표준 IP 헤더와 옵션을 포함할 수 있도록 설계
메시지 전송(MTU 최적 값 발견)
  전송 중 단편화가 일어 나지 않는 한에서 최대의 MTU를 사용하고자 함
    ICMP 버전5(ICMPv4)에 정의된 메시지 유형인 IP데이터그램이 여러 상황에서 전달될 수 없을 경우에 반환되는 목적지 접근 불가(Destination Unreachable)메시지 이용
    데이터그램이 라우터를 통해 물리링크로 전달되기에 너무 크지만 DF(Don’t Fragment)플래그가 설정되있어서 단편화가 불가능할 때 데이터그램 버리고 목적지 접근 불가 메시지 출발지 장비에게 반환
Notes: 대량의 데이터를 보내고자 할때 메시지의 전송의 효율성이 중요해진다. 보내는 IP데이터그램이 클수록 헤더 필드와 같은 부하로 인한 공간낭비가 작아진다. 이것은 이상적으로 전송 중 단편화가 일어나지 않는 한에서 최대의 MTU를 사용하고 싶다는 것이다.
출발지 장비는 일반적으로 로컬 물리 링크의 MTU 크기 만큼 데이터그램을 보낼것이다. 왜냐하면 그 MTU는 그 장비로 들어오거나 나가는 모든 경로의 최대 MTU이기 때문이다. 장비가 목적지 접근 불가(단편화 필요하지만 DF 설정)메시지 받으면 장비와 최종 목적지 사이의 링크가 더 작은 MTU를 사용한다는 것을 알수있따. 경로에서 사용할수 있는 최대 MTU찾을때까지 이거 반복

## Slide 35
35
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP 메시지 단편화 과정에서 발생하는 일
  IP는 신뢰성이 없는 비연결형 프로토콜이기 때문에 하나의 메시지가 여러 조각으로 단편화 되면 몇 가지 문제 발생
    순서와 위치 지정 : 도착시점에서 단편을 올바른 순서대로 재조합 하기 위해 순서를 파악해야 함
    단편화 메시지 분리 : 하나이상의 단편화 된 메시지를 한꺼번에 보낼 수도 있고 가는 도중에 단편화 될 여러 데이터그램을 보낼 수도 있음. 이것은 목적지 장비가 서로 결합 되야 할 여러 단편 모음을 받을 수 있다는 것을 의미
    재조합 종료 : 언제 단편 다 받았는지 파악

## Slide 36
36
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
MF | 오프셋 | 데이터 11,980 바이트
0 | 0 | 
MF | 오프셋 | 데이터 3,280 바이트
1 | 0 | 
MF | 오프셋 | 데이터 3,280바이트
1 | 410 | 
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 0 | 
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 160 | 
MF | 오프셋 | 데이터 720 바이트
1 | 320 | 
1차 단편화
3,300바이트 MTU
2차 단편화
1,300바이트 MTU
단편 1 : 데이터 바이트 0 – 3,279
단편 1A : 바이트 0 – 1,279
단편 1B : 바이트 1,280– 2,559
단편 1C : 바이트 2,560 – 3,279
단편 2 : 데이터 바이트 3,280 – 6,559
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 410 | 
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 570 | 
MF | 오프셋 | 데이터 720 바이트
1 | 730 | 
단편 2A : 바이트 3,280 – 4,559
단편 2B : 바이트 4,560 – 5,839
단편 2C : 바이트 5,840 – 6,559
IPv4 데이터그램 단편화 과정(12,000 바이트의 IP 메시지(20바이트 IP헤더)0>3,300바이트 MTU)
3,280/8

## Slide 37
MF | 오프셋 | 데이터 3,280 바이트
1 | 820 | 
MF | 오프셋 | 데이터 2,140바이트
0 | 1,230 | 
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 820 | 
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 980 | 
MF | 오프셋 | 데이터 720 바이트
1 | 1,140 | 
단편 3 : 데이터 바이트 6,560 – 9,839
단편 1A : 바이트 6,560 – 7,839
단편 1B : 바이트 7,840– 9,119
단편 1C : 바이트 9,120 – 9,839
단편 4 : 데이터 바이트 9,840 – 11,979
MF | 오프셋 | 데이터 1,280 바이트
1 | 1,230 | 
MF | 오프셋 | 데이터 860 바이트
1 | 1,390 | 
단편 1A : 바이트 9,840 – 11,119
단편 1B : 바이트 11,120 – 11,979
37
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
6,560/8
9.840/8

## Slide 38
38
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IPv4 데이터그램 단편화 과정에서 중요한 점
  IP 단편화는 원본 IP메시지를 단편의 데이터 필드에 모두 캡슐화하는 방법으로 동작하는 것이 아님
    실제로 원본 IP헤더가 맨 처음 단편의 IP헤더로 변형
  전송되는 바이트 수가 증가한다
    12,000 바이트가 아니라 12,060바이트(3,300*3+2,160)보냄 추가된 60바이트는 2,3,4번째 단편에 추가헤더임

## Slide 39
39
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
단편화 관련 IP데이터그램 헤더 필드(계속)
  전체길이 : 단편화가 일어난 뒤 Total Length 필드는 원본메시지의 전체길이가 아닌 각 단편의 길이. 오프셋 표현을 쉽게 하기 위해서 8의 배수 사용
  식별자 : 단편화 되는 각 메시지에 유일한 식별자 할당. 65,536개의 서로 다른 식별자 사용가능
버전 | IHL | 서비스유형(TOS) |  | 전체길이(TL) |  |  |  | 
식별자 |  |  |  | 플래그 | 단편화 오프셋 |  |  | 
TTL |  | 프로토콜 |  | 헤더 체크섬 |  |  |  | 
출발지 주소 |  |  |  |  |  |  |  | 
목적지 주소 |  |  |  |  |  |  |  | 
옵션 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 패딩 |  | 
데이터 |  |  |  |  |  |  |  | 
MF
0
4
8
12
16
20
24
28
32

## Slide 40
40
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
단편화 관련 IP데이터그램 헤더 필드
  MF(more fragments) : 맨 마지막 단편만 0이고 나머지는 다1로 설정
  단편화 오프셋 : 전체메시지에서 각 단편이 어디에 위치해 있는지 알려줌. 8,191까지 값 가질 수 있음. 단편은 8바이트 단위로 지정되는데 이게 단편길이가 8의 배수가 되어야 하는 이유이다.

## Slide 41
41
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP메시지 재조합
  단편화된 데이터그램을 최종 목적지 장비에서 원본 메시지로 재조합 해야 함
  단편화와의 차이점 : 중간 라우터에서 재조합은 일어나지 않음
  단편인식과 단편화된 메시지 식별 : MF(more fragment)비트가 1로 설정됐거나 단편화 오프셋이 0이 아닌 데이터그램,출발지,목적지IP주소, 헤더에 명시된 프로토콜, 식별자 필드
  버퍼 초기화 : 수신 장비 단편 받아서 저장할 버퍼 초기화
  타이머 초기화 : 메시지 재조합을 위한 타이머.(일부 단편 손실 가능성 때문)
  단편 수신과 처리 : 메시지 단편이 도착할 때마다 메시지 버퍼의 단면화 오프셋 위치에 단편 삽입.-> 테이블에 데이터 받음 표시->MF 비트가 0인 단편 수신되면 재조합 시작
단편 중 일부가 도착하지 않았으나 재조합 타이어 만료
단편 버리고 ICMP시간초과메시지 생성
Notes: 출발지 에서 목적지로 가는 동안 다양한 경로를 거칠수 있기 때문에 어떤 라우터도 메시지의 모든 단편을 모은다는 것을 보장할수 없기 때문
라우터가 단편 재조합에 신경 쓸경우 복잡도가 증가
라우터가 단편 재조합에 신경쓸 경우 복잡도가 증가
중간 라우터에서 메시지 재조합을 한다면 모든 단편을 다 받을때까지 기다려야한다. 기능 4가지

## Slide 42
Content
IP 클래스 비사용 주소지정
인터넷 프로토콜 데이터그램 캡슐화와 포매팅
IP 데이터그램 크기, 단편화, 재조합
IP라우팅과 멀티캐스팅
42
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 43
43
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
IP데이터그램 전달
  직접 전달,간접 전달
인터넷
라우터
RR1
서버 RS1
서버 RS2
간접전달
(로컬)
서버 LS1
라우터
R2
간접전달
(인터넷)
라우터
R1
호스트
LH1
호스트
LH2
호스트
LH3
직접 전달
LAN
스위치
로컬네트워크
원격네트워크
3
1
2
로컬네트워크간 두 장비 직접전달
로컬네트워크에서의 클라이언트 서버가 라우터로 분리된 전달
클라이언트가 로컬네트워크에 있고 서버가 원거리 네트워크에서의 간접 전달
네트워크
호스트
LH4

## Slide 44
44
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
간접 데이터그램 전달(라우팅)
  두 장비가 동일 물리 네트워크에 있지 않은 경우의 데이터그램 전달
  일반적으로 라우터 사용
  Ex) 우체통에 편지를 맡기는 것

## Slide 45
데이터그램 라우팅과 주소지정
  전통적 클래스 단위 주소지정
  서브넷 클래스 단위 주소지정
  클래스 비사용 주소지정
45
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅

## Slide 46
46
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
인터넷
라우터
RR1
서버 RS1
서버 RS2
서버 LS1
라우터
R2
라우터
R1
호스트
LH2
호스트
LH2
호스트
LH3
홉 1
LAN
스위치
로컬네트워크
원격네트워크
3
1
2
홉 1
홉 2
홉 1
홉 2
홉 3
홉 5
홉 4
홉 6
IP 라우팅
  다음 홉 라우팅(next-hop routing) 과정 ?
    데이터그램은 목적지 장비가 있는 물리네트워크에 도달할 때 까지 한 라우터에서 다음 라우터로 전달
  데이터그램 수신 라우터는 목적지 IP 주소를 라우팅 테이블에서 찾아서 데이터그램을 어디에 보낼지 결정 후 다음 홉으로 데이터그램 전달 (각 라우터는 데이터그램의 다음 목적지만 알면 됨)
  라우팅은 한번에 한 홉씩 수행

## Slide 47
47
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
라우팅 테이블
  서로 다른 네트워크 ID와 자신이 연결된 라우터 간의 매핑 정보모음
  테이블 항목 수 적을수록 라우터가 데이터그램을 어디로 보낼지 결정하는 시간이 짧음
    (클래스 비 사용 주소 지정 방법에서는 경로를 통합한 슈퍼네트워크를 만들어 라우터 테이블 크기 감소)
Notes: 클래스 비 사용 주소 지정방법을 사용합니다.

## Slide 48
48
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
R1 라우팅 테이블 | 
네트워크 | 경로
11.0.0.0/8 | 직접
12.0.0.0/8 | R2
13.0.0.0/8 | R3
14.0.0.0/8 | R4
R4 라우팅 테이블 | 
네트워크 | 경로
14.0.0.0/8 | 직접
11.0.0.0/8 | R1
12.0.0.0/8 | R1
13.0.0.0/8 | R1
R3 라우팅 테이블 | 
네트워크 | 경로
13.0.0.0/8 | 직접
11.0.0.0/8 | R1
12.0.0.0/8 | R2
14.0.0.0/8 | R1
R1 라우팅 테이블 | 
네트워크 | 경로
12.0.0.0/8 | 직접
11.0.0.0/8 | R1
13.0.0.0/8 | R3
14.0.0.0/8 | R1
11.0.0.0/8
14.0.0.0/8
12.0.0.0/8
13.0.0.0/8
R2
R1
R3
R4
IP 라우팅과 라우팅 테이블
  4개의 LAN으로 구성된 소형 인터네트워크
  최적의 경로 : 최단거리, 혼잡이 가능한 덜한 경로
    -> ( X ) 라우터는 어디로 보내야할지만 정하는 거임

## Slide 49
49
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
서브넷 또는 CIDR환경에서의 IP 라우팅
  서브넷 환경
    서브네팅 각 기관 내부에서 수행 –인터넷에서 대랑의 트래픽을 처리하는 라우터는 서브넷 검사안함
      Ex) ISP의 각 고객은 하나이상의 클래스 C주소블록 사용,별도의 라우팅,주소블록 정보는 인터넷의 모든
      라우터에 제공,,,,각 고객을 위한 수십 수백 개의 항목 필요
  CIDR 환경
    클래스 비사용 도메인간 라우팅(CIDR, Classless Inter-Domain Routing)
    클래스 비사용 네트워크에서 다중단계계층을 사용해서 경로를 계층인 방법으로 사용 가능
    ISP(Internet Service Provider:인터넷접속서비스) 라우터가 어떤 서브네트워크가 주소를 포함하는지 파악 다른 로컬 라우터와 인터넷의 주요 라우터는 알 필요 없음
      - ex) ISP를 위한 하나의 주소 항목만 필요

## Slide 50
50
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
IP 라우팅과 멀티캐스팅
IP 멀티캐스팅
  인터넷에서 같은 내용의 데이터를 여러 명의 특정한 그룹의 수신자들에게 동시에 전송하는 방식
  멀티캐스트 주소지정
    클래스 D블록
  멀티캐스트 그룹 관리
    IGMP 이용해서 인터넷의 장비와 라우터들이 서로 그룹과 그룹 가입 정보를 교환할 수 있도록 하는 메시지포맷을 정의
  멀티캐스트 데이터그램 처리와 라우팅
    하나의 장비에서 여러 장비로 송신하기 때문에, 데이터그램의 여러 사본 필요함
    불필요한 트래픽을 생성하지 않기 위해 효율성을 고려해야 함
    최초송신장비가 그룹구성원이 아닌 라우터도 멀티캐스트그룹으로 송신된 데이터그램을 처리할 수 있어야 함

## Slide 51
51
감사합니다~
TCP / IP 세미나
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.