## Slide 1
Ji-Yeon Moon (jiyeon@pel.smuc.ac.kr)
Protocol Engineering Lab., Sangmyung University
TCP/IP 완벽 가이드
II-8부 TCP/IP 전송 계층 프로토콜

## Slide 2
Content
TCP와 UDP 개요와 비교
TCP와 UDP 주소지정
UDP(User Datagram Protocol)
2
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 3
TCP와 UDP 개요와 비교
TCP와 UDP 개요
  초창기 시절에는 하나뿐인 TCP 프로토콜이 IP와 신뢰성 제공, 세션관리 기능을 담당
  연결을 수립하고, 신뢰성을 보장하고, 흐름을 제어하고, 승인하고, 재전송하는 데 시간과 대역폭이 필요
  이를 해결하기 위해 IP와 TCP, UDP 세 개의 프로토콜을 정의
3
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 4
TCP와 UDP 개요와 비교
TCP와 UDP 개요
  TCP(Transmission Control Protocol)
    신뢰할 수 있는 다양한 기능을 제공하는 연결형 프로토콜
    경계가 없이 연속적으로 이어지는 바이트 스트림으로 전송
    EX HTTP(80), FTP(20), SMTP(25) 등
4
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
Time
Multiple
exchanges
Sender
Receiver
Connection request
Data
Disconnection request
Connection accept
Acknowledgement
Disconnection accept
Connection setup
Data transfer
Disconnect
……

## Slide 5
TCP와 UDP 개요와 비교
TCP와 UDP 개요
  UDP(User Datagram Protocol)
    신뢰성이 없는 비연결형 프로토콜
    특정 경계를 갖는 데이터그램으로 전송 (최대 65,507bytes)
    EX 비디오 등
5
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
Data
Data transfer
Sender
Receiver

## Slide 6
TCP와 UDP 개요와 비교
TCP와 UDP 비교 요약
6
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
특성 | TCP | UDP
연결 형태 | 연결형 | 비연결형
전송 방법 | 바이트 스트림 | 데이터그램
재전송 | 재전송 요청함(오류 및 패킷 손실 검출) | 재전송 없음
사용되는 포트 | HTTP(80), FTP(20), SMTP(25) 등 | DNS(53), TFTP(69), RIP(520) 등
용도 | 신뢰성이 필요한 통신 | 데이터의 안전성보다 전달 속도가 중요하고, 소량의 데이터를 송신하고, 멀티캐스트/ 브로드캐스트를 사용하는 애플리케이션

## Slide 7
TCP와 UDP 주소지정
다중화와 역다중화
  다수의 응용 프로세스가 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 데이터를 전송
7
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
SMTP
TCP 25
UDP 53
TCP
UDP
TCP 80
인터넷 프로토콜
HTTP
DNS
DHCP
TCP 80
UDP 53
SMTP
TCP Port 25
TCP 25
UDP 53
TCP
UDP
TCP 80
인터넷 프로토콜
HTTP
TCP Port 80
DNS
UDP Port 53
DHCP
UDP Port 67
UDP 67
TCP 80
TCP 25
UDP 67
TCP 25
UDP 53
TCP 80
UDP 67
TCP 80

## Slide 8
TCP와 UDP 주소지정
포트번호
  인터넷 통신의 여러 프로세스를 나타내는 식별자
  16비트의 정수로 0~65,536개의 포트번호를 사용할 수 있음
  IANA에서 각 기관이 애플리케이션 포트를 사용할 수 있도록 관리
  유명 포트번호(0에서 1023까지)
    TCP/IP RFC 절차를 통해 표준화되거나, 현재 표준화가 진행 중이거나, 미래에 표준화될 가능성이 있는 프로토콜에게만 할당
  등록 포트번호(1024에서 49151까지)
    TCP/IP를 사용하지만 RFC 표준으로 제정되지 않았거나 범용적이지 않은 애플리케이션의 포트번호가 충돌되지 않도록 할당
  사설 포트번호(49152에서 65535까지)
    IANA에서 예약하거나 관리하지 않으며, 누구나 등록 없이 사용할 수 있기 때문에 특정 기관에서만 사용
8
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 9
TCP와 UDP 주소지정
포트번호
  유명 포트번호
9
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
포트 # | TCP/UDP | 키워드 | 프로토콜 약어 | 애플리케이션 또는 프로토콜
7 | TCP + UDP | echo | - | 에코 프로토콜
9 | TCP + UDP | discard | - | 디스카드 프로토콜
11 | TCP + UDP | systat | - | 활성 사용자 프로토콜
13 | TCP + UDP | daytime | - | 데이타임 프로토콜
17 | TCP + UDP | qotd | QOTD | 오늘의 문장 프로토콜
19 | TCP + UDP | chargen | - | 문자 생성기 프로토콜
20 | TCP | ftp-data | FTP(데이터) | 파일 전송프로토콜(기본 데이터 포트)
21 | TCP | ftp | FRP(컨트롤) | 파일 전송 프로토콜(제어/명령)
23 | TCP | telnet | - | 텔넷 프로토콜
25 | TCP | smtp | SMTP | 단순 메일 전송 프로토콜
37 | TCP + UDP | time | - | 타임 프로토콜
43 | TCP | nicname | - | 후이즈 프로토콜(Nicname)
53 | TCP + UDP | domain | DNS | 도메인 네임 서버
67 | UDP | bootps | BOOTP/DHCP | 부트스트랩 프로토콜/동적 호스트 설정 프로토콜(서버)
68 | UDP | bootpc | BOOTP/DHCP | 부트스트랩 프로토콜/동적 호스트 설정 프로토콜(클라이언트)
69 | UDP | tftp | TFTP | 간이 파일 전송 프로토콜
70 | TCP | gopher | - | 고퍼 프로토콜

## Slide 10
TCP와 UDP 주소지정
포트번호
  유명 포트번호
10
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
포트 # | TCP/UDP | 키워드 | 프로토콜 약어 | 애플리케이션 또는 프로토콜
79 | TCP | finger | - | 핑거 사용자 정보 프로토콜
80 | TCP | http | HTTP | 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(월드와이드웹)
110 | TCP | pop3 | POP | 포스트 오피스 프로토콜(버전 3)
119 | TCP | nntp | NNTP | 유즈넷 뉴스 전송 프로토콜
123 | TCP | ntp | NTP | 네트워크 타임 프로토콜
137 | TCP + UDP | netbios-ns | - | NetBIOS(네임 서비스)
138 | UDP | netbiosdgm | - | NetBIOS(데이터그램 서비스)
139 | TCP | netbios-ssn | - | NetBIOS(세션 서비스)
143 | TCP | imap | IMAP | 인터넷 메시지 접근 프로토콜
161 | UDP | snmp | SNMP | 단순 네트워크 관리 프로토콜
162 | UDP | snmptrap | SNMP | 단순 네트워크 관리 프로토콜(트랩)
179 | TCP | bgp | BGP | 경계 경로 프로토콜
194 | TCP | irc | IRC | 인터넷 릴레이 채팅
443 | TCP | https | HTTP over SSL | SSL 위에서 동작하는 HTTP
500 | UDP | isakmp | ike | IPsec 인터넷 키 교환
520 | UDP | router | RIP | 라우팅 정보 프로토콜(RIP-1과 RIP-2)
521 | UDP | ripng | RIPng | 라우팅 정보 프로토콜-차세대 버전

## Slide 11
TCP와 UDP 주소지정
포트 동작 원리
11
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
클라이언트
응용 프로세스
서버
응용 프로세스
UDP
UDP
응용 프로세스간 데이터그램 전송
클라이언트
프로세스
임시 포트 번호
서버 프로세스
잘 알려진
포트 번호
포트 번호를 통해
응용 프로세스를 구분
IP
IP
Internet

## Slide 12
TCP와 UDP 주소지정
소켓
  애플리케이션 프로세스를 식별하기 위해 결합된 주소
  <IP 주소>:<포트번호> 또는 <호스트 이름>:<포트번호>로 표현
  EX) IP 주소 41.199.222.3일 때 HTTP 서버에 해당하는 소켓은 41.199.222.3:80
12
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 13
UDP(User Datagram Protocol)
개요
  TCP가 제공하는 기능을 원하지 않았던 애플리케이션을 위해 UDP를 탄생
  논리적인 연결이 필요없는 데이터그램 지향의 전송 계층 프로토콜
  1980년에 나온 RFC 768 “User Datagram Protocol”에 정의
  애플리케이션이 TCP가 아닌 UDP를 사용하는 이유
    안정성보다 효율이 중요한 데이터 (EX 음성 및 비디오 스트리밍 서비스)
    길이가 짧은 데이터 (EX 연결 요청/응답 메시지)
    멀티캐스팅과 브로드캐스팅
13
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 14
UDP(User Datagram Protocol)
기능 및 특징
  헤더가 단순해 (TCP 20byte, UDP 8byte) 헤더 처리에 많은 시간이 필요하지 않음
  연결 설정 지연 시간, 오류 제어, 흐름 제어로 인한 지연시간을 피할 수 있음
    오류 제어(Error Control)
      데이터 전송 중 발생되는 에러를 검출, 보정(EX 재전송)
    흐름 제어(Flow Control)
      송신측이 수신측의 처리 속도보다 더 빨리 데이터를 보내지 못하도록 제어
14
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 15
UDP(User Datagram Protocol)
단점
  메시지가 제대로 도착했는지 확인하지 않음
  수신된 메시지의 순서를 맞추지 않음
  흐름 제어를 위한 피드백을 제공하지 않음
  체크섬 외에는 오류 검출 및 제어 기능을 제공하지 않음(신뢰성이 없음)
15
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.

## Slide 16
UDP(User Datagram Protocol)
메시지 포맷
  체크섬
    모든 데이터를 16비트로 구분해 1의 보수를 취하고 그 합에 대한 결과를 비교해 오류를 검출하는 방법
    TCP와는 달리 선택할 수 있음 (체크섬의 필드 값이 0일 경우 사용하지 않음)
16
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
출발지 포트 |  |  |  | 목적지 포트 |  |  |  | 
길이 |  |  |  | 체크섬 |  |  |  | 
데이터 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
UDP(User Datagram Protocol)
가상 헤더 포맷
  체크섬 계산에만 쓰이고 버려지며 실제로 송신되지는 않음
17
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
출발지 주소 (IP 헤더에서) |  |  |  |  |  |  |  | 
목적지 주소 (IP 헤더에서) |  |  |  |  |  |  |  | 
예약됨 |  | 프로토콜 (IP 헤더에서) |  | 길이 (UDP 헤더에서) |  |  |  | 

## Slide 18
TCP/IP 완벽 가이드
18
Protocol Engineering Lab. – Sangmyung Univ.
끝!