## Slide 1: TCP/IP 완벽가이드 - 1부 TCP/IP 개요와 배경 정보 -
명 세 인 (sein@pel.smuc.ac.kr)
상명대학교 프로토콜 공학연구실
PEL / 2016

## Slide 2: 1-1부 네트워킹 기본
네트워킹 소개, 특성과 유형
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 표준과 기구
데이터 표현 방식과 컴퓨팅 수학 복습

## Slide 3: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워킹 소개
  네트워크 (Network)
    장비가 정보를 교환하고 협력 할 수 있도록 하는 특수 하드웨어와 소프트웨어를 사용한 물리적, 논리적 연결된 컴퓨터와 기타 하드웨어 장비들의 모임
  네트워킹 (Networking)
    네트워크와 관련된 기술을 설계, 구현, 갱신, 관리, 작업등에 관련된 절차

## Slide 4: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워킹 소개
  네트워킹의 기능 표
기능 | 역할
연결성과 통신 | 사용자가 연결되어 통신이 용이
데이터 공유 | 데이터 공유가 용이함
하드웨어 공유 | 특정 하드웨어 공유가 용이함
인터넷 접속 | 네트워크 확장이 가능
데이터 보안 과 관리 | 중앙 집중식 관리
성능 향상과 분배 | 네트워크로 분산 병렬 처리 가능
엔터테인먼트 | 

## Slide 5: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워킹 소개
  네트워킹의 단점
    네트워크 구성 비용
      소프트웨어 하드웨어를 투자하고 설계와 구현에 비용이 듦
    네트워크 관리 비용
      구현이 되면 기능을 유지 해야함
    바람직하지 못한 공유
      네트워크에 대한 공격이 있을수 있음
    불법 행위
      자원 남용 엔터테인먼트의 역효과, 불법자료 등
    데이터 보안 염려
      허가받지 않은 접근, 파괴, 유출등이 있을수 있음

## Slide 6: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  네트워킹의 계층, 모델, 구조
    네트워크 통신은 매우 복잡하여 이를 구조적으로 구성하는 모델이 필요함
      전체 기능을 모듈적 요소로 나누고 각각이 특정한 기능을 책임지도록 함
    교육적으로 OSI(Open System Interconnection)참조 모델이 있음
    OSI와 함께 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 모델을 설명

## Slide 7: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  프로토콜
    프로토콜이란 사전적 의미로 외교관의 양식을 의미
    네트워크에서 프로토콜은 통신 규약을 의미함
    프로토콜 슈트 (Protocol Suite)
      계층을 의미하는 경우 스택(Stack)의 의미를 가질 수 있음
      TCP/IP는 여러 프로토콜의 모임 이므로 슈트 이지만 단순히 프로토콜로 많이 불림

## Slide 8: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  프로토콜
    연결형 프로토콜 (Connection Oriented, TCP)
      두장비가 데이터를 전송할시 논리적인 연결을 맺도록 요구
      요구에 응답하면 연결되어 전송을 하고 종료시에 연결을 끊음
      서킷 기반이 아니더라도 연결형 프로토콜 구현 가능
    비연결형 프로토콜 (Connectionless, UDP)
      연결을 맺지 않고 보내고 싶은 즉시 데이터 전송

## Slide 9: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  서킷 스위칭 (Circuit Switching)
    이 네트워킹 방법에서는 모든 통신에 대하여 서킷 이라는 연결이 두장비 사이에 설정
    정적일수도 있고, 동적일수도 있으면 전화시스템 예

## Slide 10: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  패킷 스위칭 (Packet Switching)
    이 네트워킹 방법은 특정 경로를 정하지 않고 데이터를 패킷단위로 나눠 전송
    패킷들은 목적지에 도달하기 전에 라우팅, 결합, 분리를 거침
    우편 시스템을 예로 들 수 있음

## Slide 11: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 기본 특성
  스위칭 방법 선택
    네트워크 매체가 공유인지 전용인지에 따름
    서킷은 정보 유실과 순서가 중요 할시 사용
    패킷은 전용회선을 구축 하지않고 많은 장비 통신시에 사용
    서킷과 패킷은 개념이 확연히 다르지만 실제로는 관련이 있음

## Slide 12: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 메시지
  메시지
    패킷 (Packet): OSI 참조 모델의 네트워크 계층에서 동작하는 프로토콜이 보내는 메시지, 또한 다양한 종류의 메시지로 언급될 수 있음
    데이터그램 (Datagram): 기본적으로 패킷과 같은 의미이며 네트워크 계층 메시지를 의미, 또한 OSI 참조 모델의 상위 계층에서 전송되는 메시지로 언급되기도 함
    프레임 (Frame): OSI참조 모델의 하위 계층에서 오가는 메시지와 관련이 있음 데이터 링크 계층의 메시지 를 의미
    셀 (Cell): 프래임과 패킷은 내용에 따라 크기가 달라질 수 있지만 셀은 하위계층에서 동작할때 쓰이는 고정된 메시지를 의미함
    Protocol Data Unit, Service Data Unit: OSI 참조 모델에서 프로토콜 계층에서 사용되는 메시지를 의미

## Slide 13: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 메시지
  메시지 포멧팅 (Formatting)
    Header: 실제 데이터의 앞부분에 위치하는 정보이며 메시지가 담고 있는 중요한 속성, 데이터를 해석하고 사용법 등을 의미하는 제어 정보를 담고 있음
    Payload: 실제 통신을 위한 데이터가 담겨있지만 없는 경우는 제어정보나 통신관련 정보를 전달함
    Footer: 헤더와 같이 제어정보를 담고있음, 트레일러 라고도 불림
    일반적으로 프로토콜은 헤더와 푸터 정보를 다룸

## Slide 14: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 메시지
  메시지 주소 지정과 전송 방법

## Slide 15: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 구조 모델
  네트워크 구조 모델
    Peer To Peer Networking
      각 컴퓨터가 네트워크에서 동등하며 요청과 응답을 수행
      각 대상은 다른 대상과 공유할 수 있는 자원을 가지고 있음
      특정 장비가 특별한 역할을 하는 경우는 없으며, 비슷한 소프트웨어로 운영

## Slide 16: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 구조 모델
  네트워크 구조 모델
    Client/Server Networking
      소수의 중앙 서버가 다수의 클라이언트에게 서비스(인터페이스)를 제공하는 방식
      클라이언트는 요청, 서버는 응답하는 방식

## Slide 17: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 유형과 크기
  네트워크의 유형
    근거리 네트워크 LAN (Local Area Networks)
      비교적 가까이 있는 네트워크 (건물 단위)
      컴퓨터 들을 연결할 때를 생각할 수 있음
    무선 LAN (Wireless LANs)
      라디오 주파수나 빛을 이용한 무선 통신
      무선 기술의 한계가 있어 가까운 통신에 많이 쓰임
    원거리 네트워크 WAN (Wide Area Networks)
      LAN보다 훨씬 먼 거리의 네트워크(도시 단위)
      무선 WAN도 있음

## Slide 18: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 유형과 크기
  애매한 네트워크의 유형
    어떤 프로토콜이 적용 된지에 따라서 유형이 구분 될 수도 있음
    캠퍼스 네트워크 CAN (Campus Area Networks)
      캠퍼스 단위의 건물들에 쓰이는 네트워크
      LAN 과 WAN 을 적절히 혼합
    도시권 네트워크 MAN (Metropolitan Area Networks)
      특정지역, 도시권에 적용되는 네트워크
      한정된 지역의 WAN으로 쓰이며 LAN보다 큰 영역에 적용되는 LAN으로 간주
      무선 MAN을 WMAN라고 부르기도 함

## Slide 19: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 유형과 크기
  네트워크의 상대적 크기비교
    네트워크 (Network)
      가장 일반적인 용어, 편의상 크기가 정해지지 않은 네트워크를 의미함
    서브네트워크 (Subnetwork)
      네트워크의 일부분 또는 더 큰 인터 네트워크를 의미
      매우 큰 네트워크의 서브 네트워크 또한 매우 클 수 있음
    인터네트워크 (Internetwork)
      작은 네트워크를 서로 연결하여 이룬 큰 네트워킹 구조를 의미
      적용 기술에 따라 의미가 조금씩 다를 수 있음 (적용 방식, 다른 네트워크를 포함하는지)
      보통 OSI 시스템에서 2계층의 이더넷, 토큰링 등의 기술로 연결된 머신, 허브, 스위치 모음을 가리킴
      가장 큰 인터네트워크는 인터넷

## Slide 20: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 유형과 크기
  네트워크의 상대적 크기비교
    세그먼트 (Segment)
      네트워크의 작은 영역, 서브 네트워크와 같이 쓰이지만 더 작은 경우도 있음
      연관되거나 동일한 그룹에 속하면 같은 네트워크 세그먼트에 위치하는 경우가 많음
      TCP에서 전송되는 메시지를 지칭
      전통적으로 세그먼트는 특정 케이블을 지칭
      현재는 물리적으로 제한된 네트워크를 지칭

## Slide 21: 1부-1장 네트워킹 기본
네트워크의 유형과 크기
  인터넷, 인트라넷, 엑스트라넷
    인터넷 (Internet)
      대형 인터네트워크 이상의 개념
      전 세계적으로 연결된 컴퓨터와 관련된 서비스와 기능을 포함하는 개념
    인트라넷 (Intranet)
      인터넷 처럼 동작하는 사적인 내부 네트워크를 의미
    엑스트라넷 (Extranet)
      인트라넷과 인트라넷이 연결된 개념
      외부에서 접근할 수 있지만 대상은 내부에서 제어함
      보안을 추가하기도 함 (암호화, 방화벽)

## Slide 22: 1-1부 네트워킹 기본
네트워킹 소개, 특성과 유형
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 표준과 기구
데이터 표현 방식과 컴퓨팅 수학 복습

## Slide 23: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 성능과 특성의 균형
  설계와 구현 비용
    성능과 비용을 적절히 맞춰야 함
  품질
    구성요소에 대해 안정성과 관리 용이성을 제공
  표준화
    표준을 따르면 상호운용, 개량, 지원 교육이 용이함
    독점 표준을 따르면 성능향상 기술을 포함할 수 있지만 비용과 관리가 필요
  안정성
    다른 특성(품질과 성능) 과 관련이 있으며 빠를수록 안정성을 유지하는 비용이 커짐

## Slide 24: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 성능과 특성의 균형
  확장성과 개량성
    네트워크 설계시 미래를 예측하며 계획
    고성능은 확장하기가 어려우므로 미래의 필요 예상 요구량을 예측하여 계획과 업그래이드를 생각해야함
  관리와 유지의 편의
    고성능 네트워크 일수록 관리와 유지에 비용이 많이듬
  공간과 설비
    속도가 빠를수록 기반 시설이 많이 필요함(무선, 유선)

## Slide 25: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 성능 측정
  속도 (Speed)
    명목 분류 상의 속도를 의미 (고속 이더넷: 100Mbps)
    최대 전송률을 나타내지만 모든 네트워크는 최대 성능을 낼 수 없음
  대역폭 (Bandwidth)
    네트워크나 데이터 전송 매체의 데이터 운반 능력을 가리킴
    단위시간에 전송되는 최대 데이터 양을 의미
    상대적인 비교에도 쓰임
  처리율 (Throughput)
    단위 시간동안 네트워크, 채널, 인터페이스등을 통해 전송된 데이터 양

## Slide 26: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 성능 측정
  지연 시간 (Latency)
    요청시간부터 응답까지 걸리는 시간을 의미, 짧을수록 좋음
    데이터를 언제 송신할지를 장비가 얼마나 제어할 수 있는지
    특정 기간 동안 데이터를 지속적으로 보낼 수 있도록 네트워크를 구성하는 것이 가능한지

## Slide 27: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 성능 측정 단위
  비트와 바이트
    8bits = 1Byte, 이며 표기 시에 비트는 소문자, 바이트는 대문자로 표기
    따라서 1GB는 약 8.59Gb 임
    네트워크 분야에서는 비트단위 전송율을 사용함
  보 (Baud)
    초당 신호의 변화(전환) 횟수의 단위
    28800bps 모뎀은 3200보 (9bits 묶음으로 변화하여 초당 28800 처리)

## Slide 28: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
이론적 처리율과 실제처리율, 영향을 주는 요인
  상시 네트워크 부하
    모든 네트워크는 전송 시에 모든 대역폭을 사용 하는 것이 불가능
    전송율 전체를 데이터 전송에 사용하면 전송시 충돌 등의 문제를 해결할 수 없고 주소지 지정도 힘들어 짐
  외부 성능 제한
    고성능 서버가 최대 전송을 지원하더라도 이런 전송율을 지원하는 인터페이스를 가질수 없는 일반 PC에 제한이 있음
  네트워크 설정 문제
    하드웨어와 소프트웨어 설정에 오류가 있거나 최적화가 되어있지 않은 문제

## Slide 29: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
이론적 처리율과 실제처리율, 영향을 주는 요인
  비대칭
    네트워크 방향성중 어떤 방향을 강조하는지에 대한 문제
    기본적으로 사용자로 향하는 방향이 크게 설정되어 있으며 업로드, 다운로드에 대한 속도 차이를 줌

## Slide 30: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
네트워크의 동작
  단방향 동작 (Simplex)
    한 방향으로만 통신이 가능한 회선
  반 양방향 동작 (Half-Duplex)
    양 방향 통신이 가능하지만 동시에는 불가능한 회선
  양방향 동작 (Duplex)
    두 장비가 동시에 양 방향으로 전송할 수 있는 회선
    단 방향 회선 쌍이나 동시 전송이 가능한 회선 하나를 이용
    단 두 장비만 연결 할 수 있기 때문에 네트워크가 커질수록 비용이 많이 듦

## Slide 31: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
서비스 품질 (QoS: Quality of Service)
  데이터를 어떻게 전송하여 성능을 향상 시킬 것인가
  대역폭 예약
    네트워크나 인터페이스 대역폭 일부를 일정시간 동안 예약하여 두 장비가 특정 작업을 수행할 때 그 대역폭 사용을 보장
    실시간 스트리밍, 패킷을 다시 라우팅, 재전송 문제가 생기는 멀티미디어 어플에서 쓰이며 자원 예약(Resource Reservation) 으로 불리기도 함
  대기시간 관리
    두 장비간 데이터 전송 대기 시간을 특정 값 이하로 제한

## Slide 32: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
서비스 품질 (QoS: Quality of Service)
  트래픽 우선순위 조정
    패킷에 중요도 값을 주고 우선처리 하는 기법
  트래픽 셰이핑 (Shaping)
    패킷 등에 지연을 조금 부여해 규칙적이게 함
  트래픽 혼잡 예방
    네트워크중 특정 연결을 모니터링 하여 혼잡현상이 일어날 경우를 대비하고 데이터를 다시 라우팅

## Slide 33: 1부-2장 네트워크 성능과 개념
서비스 품질 (QoS: Quality of Service)
  일정 기간동안 대역폭을 예약하는 등시성 전송(Isochronous Transmissions) 기술
  QoS기능을 제공하는데 최적화 되지 않은 네트워크에 트래픽 관리 기능을 제공해 주는 비동기 전송 (ATM: Asynchronous Transfer Mode)

## Slide 34: 1-1부 네트워킹 기본
네트워킹 소개, 특성과 유형
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 표준과 기구
데이터 표현 방식과 컴퓨팅 수학 복습

## Slide 35: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
표준 제정과 의미
  사유 표준 (Proprietary Standard)
    공개되지 않은 아이디어로 만들어진 회사, 개인 단위 표준
    서로 다른 표준을 사용하면 보급, 합병에 문제가 생김
  공개 표준 (Open Standard)
    공개하여 관심이 있는 누구나 이용 할 수 있는 표준
    국제 전기통신연합(ITU, International Telecommunication Union), 국제표준화기구(ISO,, International organization for Standardization)등의 표준 승인 단체로부터 검증 받은 표준
  실질 표준 (de facto Standard)
    널리 쓰이게 되어 표준으로 제정된 표준

## Slide 36: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
네트워킹 표준
  전문가를 위해 정해진 네트워킹 표준에 대한 기술 문서들
    관련 표준이 하나 이상일 수 있음
      원본 표준이 개정 되거나 갱신 되는 경우
      기술이 상당히 복잡하여 하나 이상의 문서로 설명 하는 경우
      관련된 다른 기술을 채용하거나 다른 기술에 기반이 있는 경우
      기술 개발에 하나 이상의 기구가 협력하는 경우

## Slide 37: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
국제 네트워킹 표준 기구
  국제 표준화 기구 ISO (International Organization for Standardization)
  미국 표준 협회 ANSI (American National Standards Institute)
  정보기술 산업 협의회 ITIC (Information Technology Industry Council)
  국가 정보 기술 위원회 NCITS (National Committee for Information Technology)
  미국 전기 전자 학회 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  미국 전자 공업 협회 EIA (Electronic Industries Alliance)
  미국 통신 산업 협회 TIA (Telecommunications Industry Association)
  숫제 전기통신 연합-통신 표준 부문 ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)
  유럽 전기 통신 표준협회 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

## Slide 38: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
네트워킹 산업 그룹
  대부분의 공개 표준은 소수의 대형, 국제 표준 기구가 조정하고 출판
  하지만 각 네트워킹 산업 그룹은 표준 생성 절차에서 중요한 역할을 담당하고 표준에 대한 마케팅과 홍보를 담당
  표준기구는 구현이 가능할 정도로 명확한지를 감독하고, 산업 그룹은 실제 표준을 작성 하기도 함

## Slide 39: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 표준 기구
  인터넷 소사이어티 ISOC (Internet Society)
  인터넷 아키텍쳐 위원회 IAB (Internet Architecture Board)
  인터넷 공학 태스크 포스 IETF (Internet Engineering Task Force)
  인터넷 기술 관리 그룹 IEDG (Internet Engineering Steering Group)
  인터넷 연구 태스크 포스 (Internet Research Task Force)
  인터넷 연구 관리 그룹 (Internet Research Steering Group)

## Slide 40: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 등록 기관과 레지스트리
  인자 표준화
    대부분의 프로토콜은 프로토콜의 동작 방식을 제어하는 인자를 포함 함
    장비들이 원활히 통신 하려면 어떤 프로토콜을 사용 할지와 프로토콜 인자로 어떤 값을 사용 할지도 동의 해야 함
  전역 자원할당과 식별자 유일성
    인터넷에서 쓰이는 자원 중 고정된 값들 중에서 할당되어야 할 것들이 있음 (TCP/IP 호스트가 유일한 IP 주소를 가지는 것)

## Slide 41: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 등록 기관과 레지스트리
  인터넷 중앙 등록 기관
    기존에 인자와 식별자를 관리했던 기구는 인터넷 번호 할당 기관 IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
    서로 다른 회사와 단체에 어떤 IP블록을 할당 해야 하는지를 결정
    UDP와 TCP 포트 번호 같은 인터넷 인자와 관련된 정기 문서를 관리
  전역 자원할당과 식별자 유일성
    인터넷에서 쓰이는 자원 중 고정된 값들 중에서 할당되어야 할 것들이 있음 (TCP/IP 호스트가 유일한 IP 주소를 가지는 것)

## Slide 42: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 표준과 RFC절차
  RFC (Request For Comments)
    아무나 표준 개발에 참여하면 표준 개발에 혼란이 생김
    IETF의 워킹그룹이 새로운 프로토콜과 기술을 꾸준히 개방, 후에 RFC로 공식화
    RFC 편집자는 RFC출판, 보관 하며 쉽게 접근할 수 있도록 온라인 RFC문서를 관리

## Slide 43: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 표준과 RFC절차
  RFC 분류
    제안(Proposed) 표준/초안(Draft) 표준/표준(Standard)
      표준 트랙(Track)에 있는 기술을 설명
    현재 최고 사례 (Best Current Practice)
      IETF에서 제공하는 지침 정보나권고 문서 (공식 표준은 아님)
    정보 제공(Informational)
      범용 정보나 주석을 제공하는 문서
    실험적 (Experimental)
      표준 트랙에 있지 않은 실험적 표준 제안
      공식 표준으로 인정받지 않은 프로토콜, 기존 프로토콜의 변경제안이 실험적 상태로 변함
    역사적 (Historic)
      더 이상 쓰이지 않는 예전 표준

## Slide 44: 1부-3장 네트워크 표준과 기구
인터넷 표준과 RFC절차
  인터넷 표준화 절차
    인터넷 초안 ID (Internet Draft)
      인터넷 표준화 절차를 따르기 위해서는 인터넷 초안으로 출판
      대부분의 ID는 IETF워킹 그룹 회원들이 작성
      누구나 ID를 만들어서 검토 받을 수 있음
    검토
      다른 워킹 그룹의 피드백에 따라 여러 번 개정됨
      가치 있고 충분히 인식되었으면 안정적인 ID는 표준 후보가 될 수 있음
      제안 표준이 되어 표준 트랙에 올라감, 대부분 완성 상태지만 검토, 테스트, 실험 결과 개정될 수 있음
    초안 표준
      충분히 인식된 제안 표준이 초안 표준으로 격상
      최소 2개의 상호 호환되는 구현에서 동작이 증명됨
      널리 구현되면 인터넷 표준이 되고, 표준번호 STD를 받음

## Slide 45: 1-1부 네트워킹 기본
네트워킹 소개, 특성과 유형
네트워크 성능 문제와 개념
네트워크 표준과 기구
데이터 표현 방식과 컴퓨팅 수학 복습

## Slide 46: 1부-4장 컴퓨팅 수학
2진 정보의 표현법
  2진 정보 표현 표
비프 수 | 표현 용어
1 | 비트 / 숫자 / 플래그
4 | 니블
8 | 바이트 / 옥텟 / 문자
16 | 더블 바이트 / 워드
32 | 더블 워드 / 롱 워드
64 | 확장 롱 워드

## Slide 47: 1부-4장 컴퓨팅 수학
불 논리 함수
  불 논리 함수 정리 표
A | B | AND | OR | XOR
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 48: 1부-4장 컴퓨팅 수학
비트 마스킹
  비트 마스킹
    서브넷 마스크
      IP주소를 배정 받으면 이주소를 그대로 사용하지 않고 원하는 설정을 함
      더큰 네트워크를 서브넷 으로 나누는 기법
  OR 비트 켜기 마스킹 표

## Slide 49: 1부-4장 컴퓨팅 수학
비트 마스킹
  AND 비트 끄기 마스킹 표
  XOR 비트 반전 마스킹 표
입력 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
마스크 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
AND 연산 결과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
입력 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
마스크 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AND 연산 결과 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 50: 1-2부 OSI 참조모델
일반 OSI 참조 모델 관련 이슈와 개념
OSI 참조 모델 계층
OSI 참조 모델 요약

## Slide 51: 1부-5장 OSI참조 모델
OSI 역사
  국제 표준화 기구 (ISO), 국제 전신 자문회 (CCITT)
  1970년 후반, 두 개의 프로젝트가 독자적으로 시작
  1983년 두 문서가 병합 The Basic Reference Model for Open Systems Interconnection 이라는 표준문서
  이름이 너무 길어 OSI 참조 모델로 불림
  현재는 교육용으로 널리 쓰이고 있음

## Slide 52: 1부-5장 OSI참조 모델
전반적인 참조모델
  네트워킹 모델로 조각으로 나누어 정리되어 각각 전문 역할만을 담당
  네트워킹 모델이 갖는 장점
    모든 동작을 이해시키지 않고 주어진 작업만 교육하기 쉬움
    체계적으로 나눠져 있어 변경, 개선이 쉬움
    모듈 방식(Modularity)이 가능 함

## Slide 53: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  상위 계층
    사용자와 네트워크에서 운영되는 애플리케이션 구현
  하위 계층
    네트워크에서 데이터 전송을 다룸

## Slide 54: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  계층 이름과 번호
    원문, 약어 다 가능
    다른 프로토콜과 기술을 설명하는 형용사로 쓰일 수 있음
  N표기법
    특정 계층에서 제공하는 기능과 서비스를 의미

## Slide 55: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  네트워크 스택
    모델 전체의 계층과 기술 모음을 언급
    계층이 스택 모양
  기능과 서비스
    특정 계층에서 동작과 작업은 기능(function)과 실체(entity)
    한 계층이 상위 계층에게 제공하는 서비스(service)와 설비(facilities)

## Slide 56: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  수직 인터페이스 인접 통신
    인접한 계층간 통신을 의미
    계층간 잘 정의된 인터페이스가 존재 (서비스 이용)

## Slide 57: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  수평 프로토콜 대응 통신
    네트워크 장비의 동일 계층에서 운영중인 소프트웨어나 하드웨어 간의 통신을 정의하는 규칙과 절차 모음
    실제 데이터 수신과 송신은 물리 계층
    데이터는 네트워크를 타고 수신 장비의 동일 계층에 존재하는 프로토콜로 전송

## Slide 58: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  프로토콜 데이터 유닛 PDU (Protocol Data Unit)
    프로토콜 간 정보를 교환 하기위해 프로토콜 기능과 요구사항을 구현한 각 계층의 특정 포맷
    SDU를 전송 받아 PDU를 만듦
  서비스 데이터 유닛 SDU (Service Data Unit)
    N 계층의 PDU가 N-1계층으로 전달될 경우 N-1 계층 SDU가 됨
  데이터 캡슐화
    N+1계층에서 온 SDU를 자신의 PDU 포맷에 맞게 헤더와 푸터를 삽입하여 자신의 PDU가 되게 만드는 절차

## Slide 59: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  OSI 참조 모델 SDU와 PDU 캡슐화

## Slide 60: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  간접 장비 연결 전송
    메시지가 다른 네트워크로 전송 될 때 최종 목적지에 도달하려면 중간 네트워크를 거쳐야 함
  포워딩 (Fowarding)
    한 네트워크에서 다른 네트워크로 메시지를 보내는 과정
  라우팅 (Routing)
    한 장비에서 다른 장비까지 포워딩 하는 종합적인 과정

## Slide 61: 1부-5장 OSI참조 모델
핵심 OSI 참조 모델
  OSI 참조 모델에서 메시지 라우팅

## Slide 62: 1-2부 OSI 참조모델
일반 OSI 참조 모델 관련 이슈와 개념
OSI 참조 모델 계층
OSI 참조 모델 요약

## Slide 63: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
물리 1계층 (Physical Layer)
  하드웨어 명세 정의
    케이블, 커넥터, 무선 라디오 송수신기, 네트워크 인터페이스 카드 등 하드웨어 장비 동작의 세부 사항은 물리 계층
  인코딩과 신호
    비트 데이터를 전송하기 위한 신호로 인코딩, 변환 함
  데이터 송신과 수신
    데이터를 적절히 인코딩하면 데이터를 송신하고 역으로 데이터를 수신함
  토폴로지와 물리 네트워크 설계
    하드웨어 관련 설계 문제를 다룸

## Slide 64: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
데이터 링크 2계층 (Data Link)
  논리적 연결 제어 LLC (Logical Link Control)
    네트워크의 로컬 장비간 논리적 연결을 수립하고 제어
    서로 다른 기술(MAC)이 상위 계층과 쉽게 결합 될 수 있도록 함
  매체 접근 제어 MAC (Media Access Control)
    장비가 네트워크 에 연결된 매체에 대한 접근을 통제하는데 사용하는 절차
    네트워크는 공유 매체를 충돌을 피하는 제어
  데이터 프레이밍 (Data Framing)
    상위 수준 메시지를 최종 캡슐화 하는 작업

## Slide 65: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
데이터 링크 2계층 (Data Link)
  주소지정
    주소 지정과 관련된 가장 낮은 계층
    정보에 특정 목적지 주소인 하드웨어 MAC주소를 붙임
  에러 탐지와 처리
    네트워크 스택의 하위 수준에서 발생하는 에러를 처리 (잡음)
    순환 잉여 검사 CRC
    2계층을 지원하는 장비 에서 처리

## Slide 66: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
네트워크 3계층 (Network Layer)
  논리적 주소 지정
    네트워크의 모든 장비를 물리적 위치에 상관없이 식별 하기 위한 논리적 주소를 가지며 3계층 주소라고 부름
    논리적 주소(IP)는 유일 함
  라우팅 네트워크
    네트워크 계층의 핵심 기능, 패킷을 받아 최종 목적지를 파악, 목적지 까지 경로를 결정
  데이터 그램 캡슐화
    상위 계층에서 받은 메시지에 네트워크 계층 헤더를 붙여 캡슐화

## Slide 67: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
네트워크 3계층 (Network Layer)
  단편화와 재조합
    데이터링크 2 계층에서 송신하는 메시지 길이가 제한적
    보낼 메시지를 단편화 하여 전송하고 목적지의 네트워크 3계층에서 재조합
  에러 처리와 진단
    논리적으로 연결된 장비들이 네트워크나 장비 상태에 대한 정보를 교환할 수 있는 특수 프로토콜을 사용
    3계층 지원 장비에서 사용

## Slide 68: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
전송 4계층 (Transport Layer)
  프로세스 수준 주소지정
    소프트웨어 프로그램을 구분하는 기능 (Port)
    여러 소프트웨어 프로그램이 동시에 네트워크 계층 프로토콜을 이용할 수 있음
  다중화와 역 다중화
    프로세스 수준 주소를 이용하여, 여러 애플리케이션이 보내려는 메시지를 다중화 하여 하나의 데이터 스트림으로 결합
    수신 측의 전송 계층에서는 역 다중화하여 각 데이터를 적절히 애플리케이션 프로세스로 전달함

## Slide 69: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
전송 4계층 (Transport Layer)
  단편화, 패키징, 재조합
    출발지 머신에서 네트워크로 대량의 데이터를 송신할 때 데이터를 단편화
    목적지 머신은 단편화된 데이터를 재조합
    네트워크 계층의 단편화, 재조합과 유사한 기능
    하위 계층의 요구에 맞게 단편화
  연결 수립, 유지, 종료
    전송 계층의 연결형 프로토콜은 연결을 수립
    데이터를 전송하는 동안 유지
    필요 없는 경우 종료

## Slide 70: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
전송 4계층 (Transport Layer)
  승인과 재전송
    안정적인 데이터 전달을 보장하는 여러 프로토콜을 구현
    승인과 재전송 타이머를 이용하여 구성
  흐름 제어
    통신에 참여하는 한 장비가 다른 장비에게 송신율을 낮추게 하는 요구
    하드웨어적 속도차이에 의한 에러를 예방

## Slide 71: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
세션 5계층 (Session Layer)
  두 소프트웨어 애플리케이션 프로세스간에 논리적 연결로 지속적인 데이터 교환
  세션을 생성, 유지, 종료하는 프로토콜 계층
    상위계층 프로토콜 의 응용프로그램 인터페이스 API(Application Program Interface)의 명령집합으로 제공

## Slide 72: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
프레젠테이션 6계층 (Presentation Layer)
  번역 (Translation)
    여러 유형의 컴퓨터가 같은 네트워크에 있는 경우 컴퓨터 간의 차이를 감춤
  압축
    데이터 처리율을 향상 시키기 위해 프레젠테이션 계층에서 압축
  암호화
    프로토콜 스택 아래 방향으로 가는 데이터의 보안을 보장하기 위해 프레젠테이션 계층에서 수행되는 특정 유형의 암호화
    정보에 대한 최초 암호화

## Slide 73: 1부-6장 OSI참조 모델 계층
애플리케이션 7계층 (Application Layer)
  사용자가 네트워크를 통해 이루고자 하는 여러 작업을 실제로 수행하는 기능을 구현
    HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), FTP(File Transfer Protocol)등

## Slide 74: 1-2부 OSI 참조모델
일반 OSI 참조 모델 관련 이슈와 개념
OSI 참조 모델 계층
OSI 참조 모델 요약

## Slide 75: 1부-7장 OSI참조 모델 요약
OSI모델 계층 요약 표
그룹 | # | 계층 이름 | 핵심 역할 | 처리하는 데이터 | 유형 범위 | 프로토콜과 기술
하위 계층 | 1 | 물리 | 인코딩과 신호처리, 물리적 데이터 전송, 하드웨어 명세, 토폴로지와 설계 | 비트 | 로컬 장비간에 전송되는 전기 또는 광 신호 | 대부분의 데이터 링크 계층 기술을 위한 물리 계층
 | 2 | 데이터 링크 | 논리적 연결 제어, 매체 접근 제어, 데이터 프레이밍, 주소지정, 에러 탐지와 처리, 물리 계층 요구, 사항 정의 | 프레임 | 로컬 장비 간에 전송된 하위 수준 데이터 메시지 | IEEE 802.2 LLC, ATM, PPP
 | 3 | 네트워크 | 논리적 주소지정, 라우팅, 데이터그램 캡슐화, 단편화와 재조합, 에러 처리와 진단 | 데이터 그램, 패킷 | 로컬, 원격 장비간의 메시지 | IP, IP6,IPsec
 | 4 | 전송 | 프로세스 수준 주소지적, 다준화/역다중화, 연결, 분할과 재조합, 승인과 재전송, 흐름제어 | 네이터그램/ 세그먼트 | 소프트웨어 프로세스간의 통신 | TCP와 UDP

## Slide 76: 1부-7장 OSI참조 모델 요약
OSI모델 계층 요약 표
그룹 | # | 계층 이름 | 핵심 역할 | 처리하는 데이터 | 유형 범위 | 프로토콜과 기술
상위계층 | 5 | 세션 | 세션 수립, 유지 | 세션 | 로컬 또는 원격장비 간의 세션 | NetBIOS, 소켓, 네임드 파이프 (Named Pipes), RPC
 | 6 | 프레젠 테이션 | 데이터 번역, 압축과 암호화 | 인코딩된 사용자 데이터 | 애플리케이션 데이터 표현 | SSL, 셸과 방향 변경자 (Redirectors), MIME
 | 7 | 애플리케이션 | 사용자 애플리케이션 서비스 | 사용자 데이터 | 애플리케이션 데이터 | DNS, NFS, BOOTP, FTP, SMTP, IMAP, HTTP

## Slide 77: 1-3부 TCP/IP 프로토콜 슈트와 구조
TCP/IP 프로토콜 슈트와 구조

## Slide 78: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP개요
  TCP (Transmission Control Protocol)
    OSI 모델에서 전송계층의 주요 프로토콜로 연결수립, 관리
    장비의 소프트웨어 프로세스간 안정적 데이터 전송을 책임짐
  IP (Internet Protocol)
    OSI 모델에서 네트워크 계층의 주요 프로토콜, 주소지정, 데이터그램 라우팅 등의 기능을 제공

## Slide 79: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 개요
  미국 국방부 고등 연구 계획국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
    연구 네트워크의 일부로 TCP/IP설계 (알파넷 ARPA net)
    TCP만을 포함하고 1973~4년도에 개발
    후에 TCP만으로 모두 처리 하는것에 무리가 있어 IP를 추가
    확장되는 인터넷에 적합한 프로토콜 슈트가 됨

## Slide 80: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 성공의 요인
  통합 주소지정 체계
    소형과 대형 네트워크 모두에서 사용할 수 있는 장비 식별/주소지정 체계를 포함
    개별 네트워크 하위 수준 세부 사항에 관계 없이 장비의 주소를 지정
    성장하는 네트워크를 만족 하도록 설계
    유일성 보장을 위해 중앙관리
  라우팅을 위한 설계
    임의의 복잡도를 갖는 네트워크에서 정보를 쉽게 라우팅 하도록 설계
    장비보다는 네트워크를 연결하는 기법에 맞춤
    효율적인 흐름 관리

## Slide 81: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 성공의 요인
  하부 네트워크와의 독립성
    TCP/IP는 주로 3계층 이상에서 동작
    거의 모든 하위 계층에서 운영되며(LAN, WLAN, WAN) 이런 유연성으로 다양한 네트워크를 혼합 TCP/IP 사용
  확장성
    프로토콜의 확장성 이란 거대 인터넷으로 확장 될 때 문제가 없도록 관리됨
  표준과 개발 절차 공개
    대중에게 공개된 표준과 개발절차 공개, RFC절차에 따라 개발
  보편성
    대부분이 TCP/IP를 이용중

## Slide 82: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 서비스
  다른 프로토콜에 제공하는 서비스
    상위 계층은 하위계층의 서비스를 이용하여 계층의 핵심 역할에 집중 하도록 함
    네트워크 계층 IP
      주소지정, 전달, 데이터그램 패키징, 단편화와 재조합
    전송 계층 TCP, UDP
      사용자 데이터 캡슐화, 장비간 연결 관리
    기타 프로토콜
      라우팅과 흐름, 오류처리 및 관리 기능

## Slide 83: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 서비스
  최종 사용자 서비스
    사용자가 인터넷과 기타 TCP/IP 네트워크를 이용하기 위해 실행하는 애플리케이션의 동작을 도움
      웹 서비스는 TCP/IP 애플리케이션 계층의 HTTP의 도움을 받음
      HTTP는 다시 하위 계층 프로토콜 서비스를 이용
      이 동작은 감춰져 있고 일부러 구현한 것

## Slide 84: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 클라이언트/서버 구조 모델
  TCP/IP와 클라이언트/서버 구조
    TCP/IP서비스는 주로 서버/클라이언트 모델에서 동작
    TCP/IP 프로토콜과 관련 소프트웨어에 서버/클라이언트 구조가 내제
    서로 대응되는 서버와 클라이언트 소프트웨어 쌍의 통신을 구현
    클라이언트의 요청에 서버가 응답하는 방식이 기본
  트랜잭션
    특정 교환을 하는 컴퓨터시스템의 전체 동작을 의미
    일반적인 트랜잭션의 시작은 클라이언트의 소프트웨어지만, 서버에서 서버로 통신도 가능

## Slide 85: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 구조와 모델
  네트워크 인터페이스 계층
    상위 TCP/IP 프로토콜이 로컬 네트워크에 접근하기 위해 사용하는 인터페이스 역할
    핵심 IP프로토콜중 이 계층에서 동작하는 것이 없지만, PPP등을 사용하여 물리와 네트워크의 경계를 매움
  인터넷 계층
    논리적 장비 주소지정, 데이터 패키징, 조작과 전달, 라우팅의 OSI 3계층 작업을 함
    IP, ICMP, RIP등의 지원 프로토콜

## Slide 86: 1부-8장 TCP/IP 프로토콜 슈트
TCP/IP 구조와 모델
  호스트간 전송 계층
    인터네트워크 상에서 종단간 통신을 설명하는 계층
    전송을 보장하거나 보장하지 않는 논리적 연결을 맺는 계층
    특정 출발지와 목적지 애플리케이션 프로세스를 식별하는 작업도 수행
    TCP, UDP등
  애플리케이션 계층
    TCP/IP의 최상위 계층 OSI의 세 계층을 합쳐 상위 계층간 구분이 애매함을 반영한 계층
    HTTP, FTP, SMTP등

## Slide 87
감사합니다 !